APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkumu komisijas

2014.gada 6. marta sēdē

protokols Nr.1.3-22/2014/1/2

____________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

I.Tentere

GROZĪJUMI

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTA

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2014/1/AK

Rīga

2014

Pamatojoties uz 2014.gada 6.marta Elektronikas un datorzinātņu institūta pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa  nolikumā „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (turpmāk – nolikums) tiek veikti šādi grozījumi:

1. Izslēgt nolikuma 3.1.apakšpunktā vārdus „un zinātniskās aparatūras apkalpošana (ja attiecināms).”

2. Aizstāt nolikuma 5.2.apakšpunkta trešo teikumu ar teikumu šādā redakcijā:

„Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.”

3. Izteikt nolikuma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst. 10:00, iesniedzot personīgi nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.”

4. Izteikt nolikuma 7.1.apakšpunktu  šādā redakcijā:

„7.1.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2014.gada 7.aprīlī, plkst. 10:00 Pasūtītāja telpās, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.”

5. Izteikt nolikuma 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts Nolikuma 1.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst. 10.00. slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 8.1.apakšpunktā norādītajai informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.”

6. Papildināt nolikuma 8.3.apakšpunktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

„Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.”

7. Aizstāt nolikuma 8.4.2.apakšpunktā vārdus „(Nolikuma 2.pielikums)” ar vārdiem „(Nolikuma 3.pielikums)” un 8.4.3.apakšpunktā vārdus „(Nolikuma 3.pielikums)” ar vārdiem „(Nolikuma 4.pielikums).”

8. Izteikt nolikuma 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents drīkst veikt apakšuzņēmēju uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņu, kā arī šo apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Ja tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.”

9. Izslēgt nolikuma 17.3.apakšpunktā vārdus „un zinātniskās aparatūras apkalpošana (ja attiecināms).”

10. Izteikt nolikuma 26.punktu šādā redakcijā:

„26. Par uzvarētājiem  Konkursā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Likuma 39.¹ panta pirmajā  daļā minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajai daļai”.

11. Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 4.daļas “Optiskā galda ar aprīkojumu piegāde” optiskajam galdam ar aprīkojumu noteiktās minimālās prasības šādā redakcijā:

| Nr. p.k. | Iekārtas Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optiskais galds ar aprīkojumu |  | Piemēram, M-RS2000-410-8 vai ekvivalents | 1 komplekts |
| 1.1. | Optiskā galda virsma | Izmērs, 600×2400mm, ±50mm Biezums, 200±10mm – virsmas pārklājums ferromagnētisks no nerūsējošā tērauda – virsmas pārklājumā M6 caurumi 25mm attālumā –– plakanums ±0.1 mm/m² | 1HT06-24-20 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.2. | Optiskā galda balsti | - piemēroti optiskā galda virsmai -Augstums, 760±15mm (ieskaitot līmeņa pielāgošanas elementus) -maksimālais pieļaujamais svars uz balstiem ne mazāk kā 500 kg | 1TS035-18-06-AP-500 katalogā STANDA Ltd. Vai ekvivalents | 1 komplekts |
| 1.3. | Lēcas | Plano-Concave lēcas Materiāls BK7 D, 25.4mm Malu biezums, 3.5mm Diametra pielaide+0.0, -0.15 mm Folusa garuma pielaide ±3% Centrēšana ne vairāk kā 3 arc minūtes Apertūra >90% Virsmas raksturojums λ/4 @ 632.8 nm Viļņa garums 632.8 nm 1)Fokālais attālums, 500mm 2) Fokālais attālums, 1000mm 3) Fokālais attālums, 2000mm 4) Fokālais attālums, 3000mm 5) Fokālais attālums, 10000mm | Katalogā STANDA Ltd. atbilstoši: 1) 14PCV500-1-1 2) 14PCV1000-1-1 3) 14PCV2000-1-1 4) 14PCV3000-1-1 5) 14PCV10000-1-1 vai ekvivalenti | 2 komplekti (pa 5 gab.) |
| 1.4. | Optisko komponentu stiprinājumi | Augstāk minētam lēcām atbalsta diametrs, mm 25.4 montēšanas caurums: M6 Materiāls: anodizēts alumīnijs. | 4OCM-25 25.4 (1") in catalog STANDA Ltd. vai ekvivalents | 10 gab. |
| 1.5. | Lāzera līnijas spoguļi | Material: BK7 Size, mm: Ø25.4 x 6 virsmas izkropļojumi: < λ/8 virsmas kvalitāte: 20-10 S-D apertūra: > 90% no diametra pārklājuma atstarotājspēja 9.5% @655nm, lāzera bojājuma slieksnis: >5-7 J/cm2 10 ns impulsiem @1064 nm | 14DM-1-HR20-0-1 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 15 gab. |
| 1.6. | Optiskie pozicionieri, spoguļu stiprinājumi | Kinemātiskie stiprinājumi piemēroti pozīcijai 1.5 Pieskaņošanas skrūve M6x0.25 slīpuma diapazons 9° regulēšana diapazons 4 mm jutīgums 3 arcsec or 1 µm | 5MBM24-1-2 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 10 gab. |
| 1.7. | Signāla sadalītāja kubs | Nepolarizējošais stara sadalītāja kubs dimensijas, mm 20x20x20 viļņa garuma diapazons, nm 450-700 Materiāls BK7 kategorija A, optiskais stikls dimensiju pielaide ±0.1 mm plakanums λ/8 @ 632.8 nm uz 25 mm virsmas kvalitāte 40-20 skrāpējumi leņķa tolerance ±2 arcmin Sadalīšanas raksturojumi: Tp = Ts = 45 ± 5% Rp = Rs = 45 ± 5% apertūra >90% Absorbcija <10% (Rs-Rp) <6% | 14NBC-20-50/50-450-700 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 3 gab. |
| 1.8. | Signāla sadalītāja kuba stiprinājumi | Piemēroti p. 1.7 ( ar stara sadalītāja adapteri 20mm) | 10APF3-1-20 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 3 gab. |
| 1.9. | Neitrālas blīvuma filtru komplekts | Neitrālā blīvuma filtru komplekts (11 montējami filtri) (Ø25.4 mm, CA18 mm) neitrālā blīvuma stikls diametra pielaide +0.0, -0.2 mm apertūra 90% plakanums λ @ 632.8 nm | 14NFS-1-S11 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.10. | Optisko filtru turētājs | Turētājs piemērots p. 1.9 Piemērots filtru biezumam līdz 4.5 mm Pieci sloti Materiāls anodizēts alumīnijs | 4VFH-5-1 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 2 gab. |
| 1.11. | Bāzes plaknes filtra turētājam | 50mm x 87mm x 6mm ar 6 fiksēšanas slotiem M6 skrūvēm ar 6 caurumiem M4 skrūvēm | 3UBP-04 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 2 gab. |
| 1.12. | Stiprinājumu kājiņu turētāji veids 1 | Materiāls Alumīnijs Diametrs 12 mm Garums 50mm | 3PH-50 katalogā STANDA Ltd vai ekvivalenti | 15 gab. |
| 1.13. | Stiprinājumu kājiņu turētāji veids 2 | Materiāls Alumīnijs Diametrs 12 mm Garums 33mm | 3PH-33 katalogā STANDA Ltd vai ekvivalenti | 5 gab. |
| 1.14. | Stiprinājumu kājiņas | Garums 50mm; Gali M6 un M4. | 3MP-50 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalenti | 20 gab. |
| 1.15. | Bāzes plāksnes | Bāzes plāksnes ar diviem slotiem un vienu caurumu M6 skrūvēm Materiāls: anodizēts alumīnijs. | 3BP4-02 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalenti | 20 gab. |
| 1.16. | Vītnes adapteri | Materiāls: nerūsošais tērauds M6 uz M6 | 3AH6-6 (M6 – M6) katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 24 gab. |
| 1.17. | Vītnes adapteri | Materiāls: nerūsošais tērauds. M4 uz M6 – montēšanai | 3AH6-4 (M6 – M4) katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 24 gab. |
| 1.18. | Skrūvju komplekts | Specializētas optiskajam galdam M6x8mm 50 gab. M6 x10mm 50 gab. M6 x16mm 150 gab M6 x20mm 50 gab. paplāksne M6, 50 gab seškanšu atslēga (HEX), 10 gab. piemērotas skrūvēm Materiāls: nerūsošais tērauds | 3SK1 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 1 gab. |
| 1.19. | Motorizēta pārraides platforma un barošanas avotu | diapazons 30 mm solis, 1.25 µm maksimālais ātrums 5 mm/s Horizontālā slodze be vairāk kā 5 kg Vertikālā slodze be vairāk kā 2 kg Soļu motora kontrolieris caur USB soļi, 1/2, 1/4, 1/8 ātrums: 2-5000 soļi/s Programmable speed and trip points Barošanas avots | 8MT173-30 katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents 8SMC1-USBhF-B1-1MC katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents PUP120-17 katalogā STANDA Ltd.vai ekvivalents | 1 komplekts |
| 1.20. | Lineāra pārraides platforma X ass | diapazons, 150 mm jūtīgums, 1µm horizontālā slodze ne mazāk kā 10 kg horizontālā slodze ne mazāk kā 10 kg | 7T175-150 in catalog STANDA Ltd. vai ekvivalents | 2 gab. |
| 1.21. | Lineāra pārraides platforma XY ass | X diapazons 20 mm Y diapazons 20 mm ar atbilstošiem savienojumu elementiem XY sistēmai | 7T173-20XY katalogā STANDA Ltd. vai ekvivalents | 3 komplekti |

12. Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 10. daļas „Optokoptera piegāde” noteiktās minimālās prasības šādā redakcijā:

| N.p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optokoptera platforma ar sensoriem |  | Multirotor G4 4.8 Eagle vai analogs | 1 gab |
| 1. | Platformas parametri |  |  |  |
| 1.1 | Maksimālā celtspēja | Ne mazāk kā 2.5 kg |  |  |
| 1.2 | Pašmasa | Mazāka par 4 kg |  |  |
| 1.3 | Rotoru skaits | 8 |  |  |
| 1.4 | Lidojuma ātrums | Jānodrošina 50 km/h | Pie ideāliem apstākļiem |  |
| 1.5 | Platformas vadības attālums | Vismaz līdz 1000 m |  |  |
| 1.6 | Starta un nosēšanās autopilota funkcija | Lidojuma rādiusam vismaz 1 000m | Ar Multirotor V3.1 pro papildinājumu vai analogu risinājumu |  |
| 1.7 | Lidojuma laiks | Jānodrošina 15 min. | Pie ideāliem apstākļiem |  |
| 1.8 | Akumulatoru baterijas | LiPo baterijas, ar ietilpību ne mazāku par 6000 mAh Jānodrošina vismaz 3 papildus bateriju komplektus |  |  |
| 1.9 | Sensoru platformas tips | 2 asu, grozāma 90 grādu leņķī, bezsuku (brushless) |  |  |
| 1.10 | Sensoru platformas stabilizācija | Automātiskā (žiroskopiskā) |  |  |
| 1.11 | Rāmja materiāls | Oglekļa škiedra |  |  |
| 1.12 | Vadības pults | Saderīga ar optokoptera platformu | Jeti DC-16 vai analogs |  |
| 1.13 | Tiešsaistes video datu attēlošana | Krāsu LCD monitors ar vismaz 7 collu ekrāna izmēru | MultiRotor Live View Monitor vai analogs |  |
| 1.14 | Video signāla raidītāja jauda | Vismaz 500 mW |  |  |
| 1.15 | Ģeokartēšanas programmatūras atbalsts | Ir nepieciešams | Multirotor GeoMap Win 3.0 vai analogs |  |
| 1.16 | Automātikas augstuma regulators | 24 bitu barometrisks |  |  |
| 1.17 | Papildus komplektācija | Kaste ērtai transportēšanai |  |  |
| 2. | Infrasarkanā Sensora komplekta parametri |  | Optris PI LightWeight vai analogs |  |
| 2.1 | Temperatūras mērījumu diapazons | No -20 °C līdz 900 °C |  |  |
| 2.2 | Temperatūras mērījumu precizitāte | ± 2 °C vai ± 2 % |  |  |
| 2.3 | Spektrālais diapazons | No 7.5 µm līdz 13 µm |  |  |
| 2.4 | Sensora izšķirtspēja | 382 x 288 pikseļi vai augstāka |  |  |
| 2.5 | Paralēla video un radiometriskā signāla ieguve | Video - 20 Hz, radiometriskā -35 Hz |  |  |
| 2.6 | Datu vietēja glabāšanas iespēja | Ir nepieciešama. SSD diskā vai MicroSDHC kartē. | PI Netbox vai analogs |  |
| 2.7 | Kameras redzeslauks (FOV) | Ne mazāk par 62 ° |  |  |
| 2.8 | Sensora komplekta svars | Ne vairāk par 500 gramiem | PI Netbox vai analogs |  |
| 2.9 | Termālā jūtība | 40mK | Optris PI450 vai analogs |  |
| 2.10 | Sensoru komplekta Saskartnes | 2x USB 2.0, 1x Mini-USB 2.0, TV out, Ethernet | PI Netbox vai analogs |  |
| 3 | Multispektrālā sensora moduļa parametri |  | Tetracam ADC micro vai analogs |  |
| 3.1 | Spektrālais diapazons | 520nm – 920nm |  |  |
| 3.2 | Spektrālās joslas | Green, Red, NIR (ekvivalents Landsat TM2, TM3, TM4) |  |  |
| 3.3 | Sensora izšķirtspēja | Vismaz 3 Megapikseļi |  |  |
| 3.4 | Kameras redzeslauks (FOV) | Lielāks par 25 grādiem |  |  |
| 3.5 | Kadra iegūšanas laiks | Mazāks par 6 sekundēm |  |  |
| 3.6 | Saskartnes | Video out (PAL), USB, RS232, Remote Shutter |  |  |
| 3.7 | Lokāla datu glabāšana | Micro SD karte |  |  |
| 3.8 | Sensora svars | <100gr |  |  |
| 3.9 | Izmēri | Ne lielāki par 100x100x100 mm |  |  |
| 4. | Redzamās gaismas sensora moduļa parametri |  | GoPro HERO3+ Silver Edition |  |
| 4.1 | Sensora izšķirtspēja | Vismaz 10 Megapikseļi |  |  |
| 4.2 | Video režīma izšķiršanas spēja | Vismaz 1920x1080 pikseļi (Full HD) |  |  |
| 4.3 | Lokāla datu glabāšana | Micro SD karte |  |  |
| 4.4 | Video režīma kadru maiņas ātrums | Līdz 60 kadriem sekundē |  |  |
| 4.5 | Mitrumizturīgs aizsarg korpuss | Ir nepieciešams |  |  |
| 4.6 | Akumulators | 3.7V; Vismaz 1000 mAH |  |  |
| 4.7 | Svars | < 200gr |  |  |
| 4.8 | Saskartnes | TV out, mini USB, micro HDMI |  |  |

13. Papildināt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 11. daļas “Augsnes elektriskās vadītspējas mērierīces piegāde” minimālās prasības ar 2.punktu „Vides multimetra papildinājumi” šādā redakcijā:

| 2. | Vides multimetra papildinājumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Portatīva datu savākšanas ierīce ar precīzu GPS lokācijas funkcionaitāti | Ir nepieciešama | DAS70-AR DATAQ + Hemisphere XF101 GPS vai analogs risinājums |  |
| 2.2 | Iekārtas kalibrācijas stends | Ir nepieciešams | Monopod Calibration Stand vai analogs |  |
| 2.3 | Ārēja GPS antena | Ir nepieciešama | A21 External Antenna Kit vai analogs |  |
| 2.4 | Paplašinājuma svira mērījumu veikšanai līdz ar zemes virsmu | Ir nepieciešama | Extender Arm vai analogs papildinājums |  |

14. Izslēgt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 14. daļas “Termokameras (vides kameras) ar aprīkojumu piegāde ” noteiktajās minimālajās prasībās 1.10.apakšpunktu “Stikla durvis” attiecīgi mainot apakšpunktu numerāciju.

15. Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 16. daļas „Mikroimpulsu lidar ierīces ar aprīkojumu piegāde”  noteiktās minimālās prasības šādā redakcijā:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās prasības | Piezīmes | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LiDAR ierīce | Horizontālais redzes leņķis 360 grādi Horizontālā izsķirtspēja vismaz 0,16 grādi Vertikālais redzes leņķis vismaz 41 grāds Vertikālā izšķirtspēja vismaz 1.33 grādi Attāluma mērījumu distance kā 70 m Attāluma mērījumu precizitāte ne sliktāk kā 2 cm Mērījumu datu aktualizēšana ne mazāk kā 10Hz Izšķirtspēja vismaz 700 000 punktu vienā sekundē Rotācijas ātrums ne mazāk kā 300 RPM diap. Saskarne 100 MBPS Ethernet Darba temperatūra -10 - +60 C Elektroenerģijas veids un patēriņš Vismaz diapazonā 12 – 16V DC, patērējamā jauda ne vairāk kā 30W Konstruktīvais izpildījums IP67 IP 67 | Piemēram, www.velodynelidar.com: HDL-32E vai ekvivalents | 1 komplekts |

16. Izteikt nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā piedāvājuma forma”4.punktu šādā redakcijā:

„4) personu, kas atbildīga par zinātniskās aparatūras uzstādīšanu un zinātniskā personāla apmācību darbam ar Preci pētniecības darbības nodrošināšanai (ja attiecināms): __(vārds uzvārds)__ (tālrunis) _____(e-pasts);”.

17. Izslēgt nolikuma 5.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 1.1.apakšpunktā vārdus „nodrošināt zinātniskās aparatūras tehnisko apkalpošanu”.

18. Izslēgt nolikuma 5.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 3.2.apakšpunktā vārdus „tehniskās apkalpošanas”.

19. Izslēgt nolikuma 5.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 5.1.3. apakšpunktā vārdus „un tehnisko apkalpošanu (ja attiecināms) ”.

20. Izslēgt nolikuma 5.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 5.4.3. apakšpunktu.

21.  Grozīt apakšpunktu numerāciju no 5.4.4. uz 5.4.3. un  no 5.4.5. uz 5.4.4.