## Slide 1: Viedās automašīnas un ADAS sistēmas
Ingars Ribners (ingars.ribners@edi.lv)
Mihails Pudžs (mihails.pudzs@edi.lv)
2016.gada 16.marts
Rīga

## Slide 2: Saturs
I. GCDC-2016 sacensības
II. Stereo redzes sistēma

## Slide 3: I. GCDC sacensības

## Slide 4
http://www.gcdc.net/
2016.gada 23-31.maijs
Helmonda (Nīderlande)

## Slide 5: Vēsture (GCDC 2011)

## Slide 6: Vēsture (GCDC 2011)

## Slide 7: Viedās transporta sistēmas (Inteligent transport Systems, ITS)
GCDC - fokusēšanās uz kooperatīvajām ITS (C-ITS).
GCDC tiek izmantots ITS-G5 GeoNetworking tīkls
Vehicle-to-Vehicle, V2V (TL-TL);
Vehicle-to-Infrastructure. V2I, (TL-Infrastruktūra).
Notes: Basic introduction of C-ITS architecture and standards.
V2V based on Geonetworking, ad hoc networking protocol, forwarding based on geo information

## Slide 8: C-ITS staciju veidi
Notes: Basic introduction of C-ITS station types which are relevant for GCDC2016
V2V for scenario execution of teams
RSU: V2I for scenario management, logging of messages: also for judging purposes
Central ITS-S, A270 control room: management, logging, preparations: troubleshooting debugging

## Slide 9: GCDC 2016. Sensori
Obligāti
RTK-GPS (10Hz, 1cm, IMU)
Datu apmaiņa ar citiem auto (BTP/GeoNetworking, IEEE 801.11p)

## Slide 10: GCDC 2016. Sensori
Obligāti
RTK-GPS (10Hz, 1cm, IMU)
Datu apmaiņa ar citiem auto (BTP/GeoNetworking, IEEE 801.11p)
Pēc izvēles
LiDAR (HDL-32E)
Stereo-vision
Radars
Ultraskaņas sensori
Uc.

## Slide 11: GCDC 2016. Aktuatori
Gāze
Bremze
Stūre (neobligāti)

## Slide 12: GCDC 2016. Scenāriji
Scenārijs 1: Ceļa remonts.
Scenārijs 2: Krustojuma šķērsošana
Scenārijs 3: Ceļa došana operatīvajam transportlīdzeklim

## Slide 13: 1.

## Slide 14: 2.

## Slide 15: 3.

## Slide 16: Komanda
Elektronikas un Datorzinātņu institūts
Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā Universitāte
un citi.

## Slide 17: Risinājums

## Slide 18: Mazda 6 (2004)

## Slide 19: Datu plūsma

## Slide 23: Stūres vadība
Renault Clio II stūres motors
IBT-2 motora kontrolieris
Renault stūres leņķa sensors (stūres pozīcijai)

## Slide 24: Bremzes vadība
Renault Laguna stāvbremzes mehānisms
IBT-2 motora kontrolieris
Bosch potenciometrs (bremzes pedāļa pozīcijai)
Pedāļa atlaišanas kontūrs ar galaslēdzi

## Slide 25: Gāzes vadība
Divi spriegumi (0 … 3.3V)

## Slide 26: Emergency stop režīms
Auto tiek pārslēgts manuālā režīmā:
Nospiežot STOP pogu;
Pieskaroties gāzes pedālim;
Pieskaroties bremzes pedālim;
Pieskaroties stūrei.

## Slide 27: LiDAR (HDL-32E)

## Slide 28: Stereo-vision

## Slide 29: Komunikācijas modulis
Alix APU1D plate:
CPU: AMD G series T40E, 1 GHz dual Bobcat core with 64 bit support
DRAM: 2 or 4 GB DDR3-1066 DRAM
Storage: Boot from SD card (connected through USB), external USB or m-SATA SSD..
12V DC, about 6 to 12W depending on CPU load. Jack = 2.5 mm, center positive
Connectivity: 3 Gigabit Ethernet channels (Realtek RTL8111E)
I/O: DB9 serial port, 2 USB external + 2 internal, three front panel LEDs, pushbutton
Expansion: 2 miniPCI express (one with SIM socket), LPC bus, GPIO header, I2C bus, COM2 (3.3V RXD / TXD)
BTP (transporta līmenis)
GeoNetworking (tīkla līmenis)
IEEE 802.11p (data-link līmenis)

## Slide 30: Vadības centra programmatūra
Raspberry Pi (1)
Raspberry Pi (2)
Raspberry Pi (3)
Intel i7
PC Engines APU
MacBookPro
Nexus smartphone
Raspbian Linux
Raspbian Linux
Raspbian Linux
Ubuntu Linux
Voyage Linux
OSX
Android
Erlang/BEAM
Sensors/actuators
Motion Planning
Logging
Stereo-vision
ITS-G5 stach
Track
Dashboard

## Slide 31: Vadības centra programmatūra
Proc. nosaukums | Funkcija | Izpildes periods, regularitāte
Real-time process | Modelējamā aģenta sistēmas atribūtu izmaiņas likumi: PID kontrolieri Objekta mat.modelis (piem., auto kinemātiskais modelis) Vides ierobežojumi | 100x/sek (auto) Stingri noteiktos laika momentos
Plānošanas process | Modelējamā aģenta sistēmas atribūtu mērķa vērtību uzdošana (plānošana) un regulāra atjaunošana (pārplānošana), balstoties uz apkārtni (sensoru datiem), mērķi utt. | 10x/sek (auto) Var būt neregulārs Var būt pārtraukumi

## Slide 32: Vadības centra realizācija

## Slide 33: “Autodroms” (simulācijas platforma)

## Slide 34: Turpmākās aktivitātes
28.03-01.04 Auto vadības sistēmas testēšana
(IDIADA, Barselona, Spānija)
23.05-31.05 GCDC sacensības
(Hemond Automotive campus, Nīderlande)

## Slide 35: II. Stereo redzes sistēma
Soļi:
  Kadra (attēlu pāra) iegūšana no kameras;
  3d-punktu mākoņa iegūšana no kadra;
  Objektu identifikācija 3d-punktu mākonī.

## Slide 36: Stereo redzes sistēma 1
Par pamatu ņemta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma (autors – H.Grīnbergs et al.),
Sistēma aprobēta EDI, 2013. gadā.
Bumblebee XB3 stereo kamera
Dators (aprēķiniem)
Monitors ar GUI
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 37: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis
Notes: <…>
Sīkāk par katru moduli…

## Slide 38: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
Atbalsta lasīšanu no:
  stereo video kameras, opencv + triclops sdk
  video faila, opencv + ffmpeg
  bilžu kolekcijas (mapes). opencv
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis
Rezultāts: attēlu pāris (kreisais + labais attēls).

## Slide 39: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
No attēlu pāra aprēķina:
  raksturpunktu disparitāti, libelas
  attālumu līdz raksturpunktiem,
  raksturpunktu koordinātas pret novērotāju.
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis

## Slide 40: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis
Rēķina punktu sastapšanas biežumu.
Vertikālo virsmu vietās tiek atrasts daudz punktu ar vienādo attālumu līdz novērotājam. Aprēķināts izmantojot Gausa filtrāciju.
H. Grīnberga algoritms.

## Slide 41: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis
Meklē & apraksta & seko līdzi objektiem.
Katru objektu apraksta:
x,y,z, vx, vy, vz

## Slide 42: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis
Izvada informāciju GUI.
Notes: <…>
Sīkāk par katru moduli…

## Slide 43: Stereo redzes sistēmas 1 arhitektūra
Sistēma sastāv no sekojošiem moduļiem:
Attēlu ieguves modulis
Punktu mākoņa aprēķinu modulis
Objektu detektēšanas & sekošanas modulis
Attēlošanas modulis
Punktu mākoņa apstrādes modulis
Visi moduļi realizēti vienā programmas risinājumā.
Notes: <…>
Sīkāk par katru moduli…

## Slide 44: Stereo redzes sistēmas attīstība
EDI GCDC viedais automobilis izmanto service-oriented architecture (SOA),
Plusi: atsevišķie moduļi var būt realizēti atsevišķajos datoros / iegultās sistēmās, arī dažādās programmēšanas vidēs.
Attēlu ieguves & apstrādes modulis
Attēlu/video datubāze
Punktu mākoņa ieguves modulis
Punktu mākoņu datubāze
Punktu mākoņa apstrādes & objektu detektēšanas, sekošanas, un aprakstīšanas modulis
GUI
Lēmumu pieņemšanas un vadības modulis…
Stereo kamera
Lidars
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 45: Iespējamās sistēmas komplektācijas
ar video apstrādes daļas atdalīšanu no pārejās sistēmas
Attēlu ieguves & apstrādes modulis
Attēlu/video datubāze
Punktu mākoņa ieguves modulis
Punktu mākoņu datubāze
Punktu mākoņa apstrādes & objektu detektēšanas, sekošanas, un aprakstīšanas modulis
GUI
Lēmumu pieņemšanas un vadības modulis…
Stereo kamera
Lidars
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 46: Iespējamās sistēmas komplektācijas
Attēlu ieguves & apstrādes modulis
Attēlu/video datubāze
Punktu mākoņa ieguves modulis
Punktu mākoņu datubāze
Punktu mākoņa apstrādes & objektu detektēšanas, sekošanas, un aprakstīšanas modulis
GUI
Lēmumu pieņemšanas un vadības modulis…
Stereo kamera
Lidars
Šo daļu ir iespējams realizēt FPGA System-on-Chip (SoC) sistēmā.
ar video apstrādes daļas atdalīšanu no pārejās sistēmas
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 47: Iespējamās sistēmas komplektācijas
izmantot iepriekš ierakstītus datus
Attēlu ieguves & apstrādes modulis
Attēlu/video datubāze
Punktu mākoņa ieguves modulis
Punktu mākoņu datubāze
Punktu mākoņa apstrādes & objektu detektēšanas, sekošanas, un aprakstīšanas modulis
GUI
Lēmumu pieņemšanas un vadības modulis…
Ļauj veikt atkārtojamus testus, lai:
  salīdzināt dažādus algoritmus,
  apspēlēt dažādus scenārijus (tai skaitā, testējot lēmumu pieņemšanu),
  veikt simulācijas ar pasaules modeli, pirms darbināt reālo automobili.
Pasaules modelis
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 48: Veicamie darbi (t.sk. nākotnē):
Neatkarīgo sistēmas komponenšu identificēšana,
Pāreja uz vienotu saskarni starp komponentiem,
  Servisu vadības protokols,
  Attēlu sūtīšanas/saņemšanas protokols,
  Objektu aprakstīšanas valoda & protokols.
Stereo redzes sistēmas realizācija kā atsevišķo bibliotēku kopu,
Atsevišķo bibliotēku pārveide par servisiem,
Rezultātu noformēšana pēc OpenSource principiem,
Pētījumi par atsevišķu moduļu / algoritmu ietekmi uz sistēmas veiktspēju / precizitāti.
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 49: Izpildītais:
Iepazīšanās ar GNU standartiem, OpenSource veidošanas & noformēšanas principiem,
Stereo redzes programmatūras portēšana Linux videi,
Blokshēmas / stereo redzes koncepcijas izstrāde,
Programmatūras specifikācijas izstrāde.
Notes: Par pamatu stereo redzes sistēmai tika izvēlēta EDI 4. posma VPP programmas 2. projekta Stereo Redzes sistēma; autors – H. Grinbergs et al.
Demonstrācijas nolūkiem / ērtai aprobācijai šī sistēma bija izveidota kā viena programma apvienojot sevī aprēķinu daļu un GUI saskarni, Windows vidē. Parametrus varēja ievadīt izmantojot komandrindu (palaižot programmu), pēc tam mainīt izmantojot GUI slaiderus un tastatūru.

## Slide 50: Paldies par uzmanību!
Jautājumi?