## Slide 1: Vairākantenu ultra-platjoslas tuvdarbības radarsistēma
Valsts pētījumu programma „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM”, vadītājs Dr. A. Šternbergs
Projekts Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”, vadītājs Dr. M. Greitāns

## Slide 2: Teorētiskā bāze
Radars raida elektromagnētiskos impulsus
Impulsi atstarojas no objekta
Radars reģistrē atstaroto impulsu
Pēc laika (t) no impulsu raidīšanas brīža līdz atstarotā impulsa reģistrēšanai, nosaka attālumu līdz objektam kur - elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums vidē

## Slide 3: UWB signālu formēšanas un uztveršanas makets

## Slide 4: Datu ieguve un apstrāde
Personālais dators
USB komunikācija
Radara datu saglabāšana .sgy faila formātā
Datu apstrāde uz personālā datora izmantojot MATLAB vai jebkuru radaru datu apstrādes programmu
Pārnēsājama Android OS ierīce (telefons vai planšetdators)
WiFi komunikācija
Radara datu saglabāšana .sgy faila formātā
Datu apstrāde uz personālā datora, izmantojot jebkuru radaru datu apstrādes programmu

## Slide 5: Maketa tehnoloģijas priekšrocības un trūkumi
Priekšrocības
Viegli atkārtojams (ražošana)
Iespējams pieslēgt 4 uztvērējus
Tiek izmantotas plaša patēriņa elektroniskās komponentes
Liels uztvērēju dinamiskais diapazons (71dB)
Iespēja vadīt ar telefonu vai planšetdatoru
Trūkumi
Lēndarbīgs

## Slide 6: Potenciālās pielietojuma sfēras
Caursienas lokācija
Zemes slāņu un citu pazemes objektu izpēte
Komunikāciju mezglu atrašana (cauruļvadi, elektriskie kabeļi u.c.)
Materiālu īpašību bezkontakta noteikšana
Būvobjektu diagnostika (armatūras kartēšana, gaisa burbuļu atrašana u.c.)
Autoceļu diagnostika
Ledus biezuma noteikšana

## Slide 7: GPR un TWI modeļi
GPR modelis
TWI modelis

## Slide 8: Caursienas lokācijas modeļa datorsimulācija
Modelētā objekta kustība un ģenerētais signāls
Simulācijas rezultāts

## Slide 9: Caursienas lokācijas eksperimentālie pētījumi
Eksperimenta rezultāts
Eksperimenta «Setup»

## Slide 10: Tehnoloģijas aprobācija sadarbībā ar SIA «VentEko»
Tukša PVC caurule ()
Dziļums: apmēram 20cm (pēc aprēķiniem, jo netika uzrakts)

## Slide 11: Rezultatīvie rādītāji
3 patenti:
Reģistrēts LR patents Nr. 14280. “PIKOSEKUNŽU IMPULSU FORMĒTĀJS AR IMPATT DIODI”. Izgudrotāji: Vladimirs ARISTOVS, Modris GREITĀNS, Evalds HERMANIS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.02.2011.g.
Reģistrēts LR patents Nr. 14622 . „ZIGZAG ANTENA, KAS KONSTRUKTĪVI IR SAJŪGTA AR KOAKSIĀLO KABELI” Izgudrotāji: Modris GREITĀNS, Vladimirs ARISTOVS, Gatis ŠŪPOLS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.02.2013.g.
4.10.2013.g. iesniegts patenta pieteikums "Simetriskas ultra-platjoslas (UWB) antenas triecienierosmes impulsa formētājs" Pieteikuma Nr.P-13-145. Izgudrotāji: Modris GREITĀNS, Vladimirs ARISTOVS, Gatis ŠŪPOLS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts.
11 publikācijas un aprobēta tehnoloģija