## Slide 1: Pārskats par paveikto valkājamo ierīču grupā
Armands Ancāns
Juris Ormanis
Elektronikas un Datorzinātņu Institūts,
Dzērbenes iela 14,
Rīga, Latvija

## Slide 2: Izmantotie MEMS acc/magn sensoru mezgli
EDI iepriekš izstrādātais 3D akselerometra/magnetometra sensora mezgls
MSP430g2553
LSM303DLHC
Sensoru mezgla arhitektūra

## Slide 3: Galvas pozīcijas monitorings
Pie galvas piestiprināts bezvadu acc/magn sensoru mezgls,
Android aplikācija galvas treniņam ar atgriezenisko saiti,
Sistēmas aprobācija rehabilitācijas centrā MEL.
Galvas monitoringa aplikācija

## Slide 4: Uzraudzība ceļa locītavu traumu rehabilitācijā
Sensors 1
Sensors 2
Ceļa locītavas monitoring makets
Ceļa locītavas monitoringa atgriezeniskās saites aplikācija

## Slide 5: Rokas protēzes kustību uzraudzībai rehabilitācijas laikā
Sistēmas prototips
Android aplikācija vizuālizācijai un analīzei
Sensors 1
Sensors 2
Datu savākšanas mezgls

## Slide 6: MEMS acc/magn/gyro sensoru mezgls.
MSP430g2553
LSM303DLHC
3D MEMS akselerometra/magnetometra/žiroskopa sensora mezgls
Rokas kustību monitorings

## Slide 7: Kustību sekošanas prototips datu saņemšanai un vizualizācijai.
Daudz-zaru arhitektūra efektīvai datu savākšanai
Kustību sekošanas sistēmas prototips un vizualizācija ar UNITY 3D dzinēju

## Slide 8: Muskuļu elektrisko signālu (EMG) nolasīšana. EMG aktivitātes detektēšana
Nolasošais elektrods 1
Nolasošais elektrods 2
DRL
1. samiegšana
2. samiegšana
3. samiegšana
Acu samiegšanas EMG signāls
Sausā kontakta EMG elektrodi

## Slide 9: Sistēma peles kursora vadībai. Princips.
Galvas kustību noteikšana, izmanotojot inerciālos sensorus.
Peles kursora pārvietošana
Peles klikšķis
Acu samiegšanas detektēšana, izmantojot sejas muskuļu elektriskos signālus.
Windows, Android, iOS u.c.

## Slide 10: Sistēma peles kursora vadībai. Makets #3.
Ērti piestiprināma auduma elektrodu izvadi
Adaptīva muskuļu signālu apstrāde
Sensoru datu apstrādes algoritmi un BT SMART© funkcionalitāte vienā čpā (BGM113)
Inerciālais sensors ar automātisko kalibrāciju un integrētu datu sapludināšanas algoritmu.
Optimizēta sistēmas arhitektūra enerģijas patēriņa samazināšanai
BGM113 > BT SMART
> ARM CORTEX© M4
EMG pastiprinātājs
BNO055 IMU
>Acc/magn/gyro
>Orientācija
>Kalibrācija

## Slide 11: Galvas apsēja makets. Rezultāti.
Testi ar cilvēkiem bez funkcionāliem traucējumiem (EDI)
Akceptēta publikācija ”Inertial sensors and muscle electrical signals in human-computer interaction” (SCOPUS)
Uzstāšanās ICTA2017 konferencē (19.-21.dec.)
Plānota maketa Aprobācija MEL

## Slide 12: MECG
Juris Ormanis
Elektronikas un Datorzinātņu Institūts,
Dzērbenes iela 14,
Rīga, Latvija

## Slide 13: MECG – Mobilā viedo sensoru sistēma veselības parametru mērījumiem
Reģistrē lietotāja sirdsdarbību
Strādā 2 nedēļas
Automātiski izsauc ātro palidzību sirdsdarbības traucējuma gadījumā

## Slide 14: Prototips v1.0

## Slide 15
Eksperementālais makets
SD kartē saglabātie dati
Prototips v1.2
SD Card
ECG Simulātors
MCU + Wi-Fi
24-bit ADC

## Slide 16
Prototips v2.0
SD Card
Filtri + aizsardības ķēdes
12 kanālu ACP

## Slide 17: Prototips v2.0
Filtri + aizsardības ķēdes
Filtri + aizsardības ķēdes
References sprieguma avots
12CH ADC
SD Card

## Slide 18: Datu analīze

## Slide 19: Paldies par uzmanību!