Aktivitāte:

1.1. Pielietojumam specifisku metožu izstrāde un izpēte dažāda veida signālu reprezentēšanai ar unificētām notikumu plūsmām

___________________________________________________________________________

## Rezultatīvais indikators

## Eksperimentālais makets Nr.003/2011-ERAF

Nosaukums: Analogu augstfrekvences signālu pārveidotājs regulāru notikumu plūsmā ar maināmu intensitāti

Īss apraksts: Modulis ir paredzēts ieejas analogu augstfrekvences signālu pārveidošanai tādā veidā, lai izejas signāli būtu savienojami ar taimera ieejas ķēdi. Signālu pārveidotājs dala ieejas frekvenci ar maināmu dalījuma koeficientu un formē tādu izejas notikumu plūsmu, kuru spēj reģistrēt taimeris, ņemot vērā taimera nejutības laiku. Tajā pašā laikā pārveidotājam maksimāli jāierobežo ienesams džiters un signālu kropļošana, lai izejas notikumu sekvence spētu adekvāti reprezentēt ieejas augstfrekvences signālu. Signālu pārveidotājs kopā ar taimeri veido specialo konfigurāciju augstfrekvences signālu laika analizatora funkcijām.

Tehniskie dati:

- ieejas pretestība ........................................................ 50 Ω

- sinusoidāla ieejas signāla frekvenču diapazons......... 10.0 MHz - 1.0 GHz

- ieejas signāla minimālā amplitūda ............................ 100 mV

- sākumā iestatītais frekvences dalījuma koeficients ...1000

- dalījuma koeficientu diapazons  ............................... 8 - 2048

- barošanas spriegums/strāvas patēriņš.........................+7.5V, 700mA

- izejas signālu līmenis  ............................................... NIM (50 Ω)

Tehniska aprakste un eksperimentālie pētījumi pielikumā.

(Pielikums pievienots)

Izpildītāji: Vadims Vedins, Aleksandrs Veršinins

Izstrādāšanas un izgatavošanas laiks (no/līdz): 03.07.11. – 21.10.11.

Izstrādes vadītājs (paraksts un atšifrējums): _____________/V.Bespaļko/

# Text boxes

# Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekts Nr. 2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084

Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde

Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. J. Artjuhs