APSTIPRINĀTS:

Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkuma komisijas

2018.gada 22.janvāra sēdē

(protokols Nr. 1.1.5-1/2018/1/1)

___________________

# Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Krieviņa

„Robotsistēmas aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (EDI-PIA)  (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2018/1

Rīga, 2018

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2018/1

Pasūtītājs un tā rekvizīti: Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas Nr. LV90002135242, adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67558258, fakss: 67555337.;

  - Iepirkuma procedūra – Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9.panta noteiktajā kārtībā;

  - Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu: Diāna Krieviņa, tālrunis: 67558251, e-pasts: diana.krievina@edi.lv.

## Pretendents:

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1 nolikumā (turpmāk – Nolikums) norādītajām Pasūtītāja prasībām;

  - Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.

## Iepirkuma priekšmeta apraksts:

## Robotsistēmas aprīkojuma piegāde, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām, tai skaitā noteiktajam apjomam (turpmāk - Prece), Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (Vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)” (turpmāk – EDI-PIA projekts) īstenošanas vajadzībām:

## Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās. Katra iepirkuma daļa sastāv no vienas vai vairākām robotsistēmas aprīkojuma pozīcijām:

## 1.daļa. „Industriālā robota sistēma”,  CPV kods: 42997300-4  “Rūpniecības roboti”;

## 2.daļa. „Jaguar mobilās robotizētās platformas izpildmehānisms”, CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām".

## Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pretendentam jāpiedāvā visas tehniskajā specifikācijā iekļautās preces attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

## Līguma izpildes vieta un laiks:

## Līguma izpildes vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija;

## Plānotais līguma izpildes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā no iepirkumu līguma parakstīšanas dienas;

## Plānotā līguma summa: līdz 31 030,00 EUR bez PVN;

## Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā: Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no abpusējas Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

## Informācijas iegūšana, apmaiņa un papildu informācijas sniegšana:

  - Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Institūts) nodrošina  brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentācijai Institūta mājas lapā http://www.edi.lv/lv/iepirkumi/ no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties uz vietas ar Nolikumu bez maksas Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā;

  - Pretendentam ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Nolikumu:

    - visi pieprasījumi iesniedzami rakstveidā Nolikuma 1.1.punktā norādītajā adresē vai nosūtāmi uz e-pasta adresi: iepirkumi@edi.lv ;

    - visos pieprasījumos jāietver norāde: „Par iepirkuma „Robotsistēmu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1 nolikumu”.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja komisija no Pretendenta ir saņēmusi rakstisku jautājumu par Nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē to nolikuma 5.1.punktā norādītajā mājas lapā;

  - Tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis Nolikumu, informāciju par izmaiņām Nolikumā un papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta Nolikuma 5.1.punktā norādītajā mājas lapā.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 ne vēlāk kā līdz 2018.gada 7.februārim plkst. 10.00, iesniedzot personīgi Nolikuma 1.1.punktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi, vai elektroniski.

  - Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikuma 6.1.punktā norādītajam termiņam Nolikumā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc Nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, un pa pastu vēlāk saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

  - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc 6.1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtāms tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, ka tās ir sākotnējā Piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā.

  - Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi (izņemot neatvērtos atpakaļ nosūtītos piedāvājumus) ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Iesniegto piedāvājumu dokumentu grozījumi un papildināšana pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un to atvēršanas uzsākšanas nav pieļaujama.

- Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2018.gada 7.februārī plkst. 10.00 Pasūtītāja telpās, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.

## PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

- Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā vai aploksnē, uz kuras jānorāda:

  - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

  - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, faksa nr.;

  - atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1”.

- Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

  - Pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums);

  - Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums);

  - Finanšu piedāvājums (Nolikuma 4.pielikums).

- Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

  - 1 (viens) eksemplārs drukātā formā ar norādi ORIĢINĀLS un 1 (viena) kopija elektroniskā formā pdf formātā (izņemot tehnisko un finanšu piedāvājumus, kas iesniedzami doc formātā) CD, DVD vai USB zibatmiņā ar norādi KOPIJA. Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu;

  - 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā (pdf vai docx formātā) ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā kompaktdiskā vai kopnes USB saskarnes atmiņas ierīcē. Ja kāds šī Nolikuma III sadaļā minētais dokuments  nav pieejams elektroniskā formā, Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to iesniedz drukātā formā.

- Iesniedzot piedāvājumu drukātā formā (nolikuma 11.1.apakšpunkts):

  - drukātā formā iesniegtajiem dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga/spiedoga nospiedumu (ja tāds ir paredzēts) apliecina Pretendenta pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots;

  - ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

- Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formā (nolikuma 11.2. apakšpunkts):

  - drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas pareizību Pretendents apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, apliecinājuma uzrakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:

    - atsevišķā datnē, ko kopā ar drukātā formā sagatavota dokumenta elektronisko kopiju paraksta kā vienu datni;

    - uz drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A) un to parakstot;

  - drukātā formā sagatavota dokumenta elektronisko izrakstu vai norakstu Pretendents noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

  - prasības izpildi par piedāvājuma caurauklošanu Pretendents nodrošina, caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni;

  - Pretendents ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu un to juridisko spēku.

- Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

- Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

- Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

## PretendentU atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

## Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

  - Uz Pretendentu kā arī uz personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. punkta nosacījumi;

  - Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.

## Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

  - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tā valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. Latvijā reģistrēta Pretendenta amatpersonas atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs;

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, katram tās dalībniekam ir jābūt reģistrētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kuru Iepirkuma Komisija pārbaudīs Uzņēmuma reģistra vai Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā. Ārvalstīs reģistrētam personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekam ir jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.  Gadījumā, ja Komisija piešķirs līguma izpildes tiesības, papildus būs jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā,  parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā būtu norādīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei  ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu.

  - Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisija izvērtējot, ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

## Prasības Tehniskajam piedāvājumam

  - Tehniskais piedāvājums sagatavojams Nolikuma 3.pielikumā norādītajā formā.

  - Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam. Ja Pretendents iesniedz pilnvaras kopiju un Pasūtītājam rodas šaubas par tās autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda pilnvaras oriģinālu vai iesniedz apliecinātu pilnvaras kopiju.

  - Tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam tādā apjomā, lai pasūtītājs varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Nolikuma un tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums)  prasībām. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendentam jāievēro, ka tehniskajam piedāvājumam ir pilnībā jādemonstrē Pretendenta izpratne par preču apjomu, specifiku, izpildes termiņiem un tam nepieciešamajiem resursiem. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo maksimāli detalizēti, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties par Pretendenta izpratni un iespējām izpildīt Preču piegādi un varētu izvērtēt piedāvājumu atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.

## Prasības Finanšu piedāvājumam

  - Finanšu piedāvājums sagatavojams Nolikuma 4.pielikumā norādītajā formā.

  - Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PVN.

  - Finanšu piedāvājumā cena ir jānorāda ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Ja reizināšanas rezultātā aiz komata ir trīs cipari, tad trešais cipars ir jānoapaļo šādi: ja tas ir no 1 līdz 4 – jāapaļo uz leju, ja tas ir no 5 līdz 9 – jāapaļo uz augšu.

- Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā cena (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

  - 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām.

  - 2.posms – Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma 18.punktā norādītajām prasībām.

  - 3.posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 19.punktā norādītajām prasībām.

  - 4.posms – Piedāvājuma izvēle:

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās;

    - Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc vērtēšanas kritērija – viszemākā cena katrai Iepirkuma daļai atsevišķi.

    - Pretendents, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu, tiek atzīts par uzvarētāju.

  - Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā ja:

    - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, vai

    - Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

    - piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai, vai

    - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

  - Iepirkuma komisija, atbilstoši Projekta pieejamajiem finanšu līdzekļiem, var lemt par Iepirkuma daļas pārtraukšanu finanšu trūkuma dēļ, neietekmējot Projekta plānoto rezultātu sasniegšanu.

- LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA slēgšana

Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju, kas apliecina, ka uz Nolikuma 17.punktā minētajām personām neattiecas attiecīgie Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 un 4. noteiktie  Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētājiem  iepirkuma procedūrā Komisija atzīst Pretendentus, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. minētie apstākļi, un ir piedāvājuši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem  paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu  vai pārtraukt  iepirkuma procedūru. Lēmumu publicē Pasūtītāja mājas lapā.

Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- pielikumu saraksts

- Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

  - 1. pielikums. Pieteikuma vēstules forma;

  - 2. pielikums. Tehniskā specifikācija;

  - 3. pielikums. Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma;

  - 4. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma;

  - 5. pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2018/1

Nolikuma 1.pielikums

„Pieteikuma vēstules forma”

# Pieteikuma vēstule

Iepirkums „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1;

Pretendents,_____________________________________________________________,

/Pretendenta nosaukums/

reģ. Nr. ________________, tā ______________________________________________

/reģistrācijas numurs/	      	                 /direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/,

personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)” (Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. EDI 2018/1);

- nav iebildumu attiecībā uz Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

- apņemas piegādāt Preces saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tehnisko un finanšu piedāvājumu;

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

    - šī pieteikuma;

    - tehniskā piedāvājuma;

    - finanšu piedāvājuma;

- apliecina, ka uzņemas visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, nepareizu darba vai izmaksu apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu tehniskās specifikācijas izpratni un atsakās no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

Piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta. Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

| Pretendenta paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Pretendenta adrese: |  |
| Pretendenta tālruņa / faksa numurs: |  |
| Pretendenta e-pasta adrese: |  |
| Norēķinu rekvizīti: |  |

2018.gada 	.

Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2018/1

Nolikuma 2.pielikums

„Tehniskā specifikācija”

Iepirkums „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*

*Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām

1.daļa. „Industriālā robota sistēma”,  CPV kods: 42997300-4  “Rūpniecības roboti”.

| Nr. p.k. | Iekārtas/ inventāra nosaukums (preces nosaukums**) | Tehniskie parametri | Piezīmes | Skaits/ mērvienības nosaukums | Garantija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Industriālais robots | Robota svars - 15-22kg Celtspēja – vismaz 5kg Darbības rādiuss – vismaz 800 mm Brīvības pakāpju skaits – 6 rotējošas asis Atkārtojamības kļūda ne lielāka par +/- 0.1 mm IP klase ne zemāka par IP53 Darba temperatūras diapozons no 0°C līdz 50°C Cilvēks – robots sadarbības funkcionalitāte saskaņā ar ISO 10218-1: 2011 Programmatūras nodrošinājums industriālā robota vadībai Savienojams ar ROS-Industrial programmatūru Kontrollera parametri: Izmēri(WxHxD) - ne lielāki par 500mm * 500mm * 500mm Vismaz 10 digitālās ieejas/izejas Komunikācija – TCP/IP, EthernetIP, Modbus TCP, Profinet Barošanas spriegums – 230V maiņspriegums Izejas spriegums – 24V Izejas strāva - vismaz 1,5A | Piemēram https://www.universal-robots.com/media/50588/ur5_en.pdf vai ekvivalents | 1 komplekts | Vismaz 1 gadu |
| 2. | Sistēmas nokomplektēšanai nepieciešamais aprīkojums, kurš ir saderīgs ar piedāvāto industriālo robotu. |  |
| 2.1 | Kompresors | Ražīgums – 40-60 l/min Tvertnes tilpums – 6-10l Trokšņa līmenis – <50db Maksimālais tvertnes spiediens – vismaz 8 bar Barošanas spriegums – 230V maiņspriegums | Piemēram http://werthercompressors.com/prodotto/silair_silair50-9.pdf vai ekvivalents | 1 gab. | 1 gads |
| 2.2 | Vakuuma pumpis | Darbības spriegums - 24 V Vakuuma pretvārsts Saspiestā gaisa patēriņš – ne lielāks par 0.25Nl/s Vakuumplūsma ne mazāka par 0,40Nl/s Funkcijas: Elektriski vadāms, klusinātājs, automātisks “blow off”, automātiskā stāvokļa monitorings (ACM), automātiska ES līmeņa noteikšana (ALD), enerģijas taupīšanas funkcija. Piemērots darbam ar porainiem un neregulāras virsmas materiāliem Vakuuma vadības datu kabeļa garums – vismaz 5m Analogo un digitālo izeju nodrošinājums | Piemēram https://www.piab.com/Products/vacuum-pumps/compactstackable/picompact10x/#overview vai ekvivalents | 1 gab. | 1 gads |
| 2.3 | Pneimatiskais satvērējs | Satveršanas gājiens – 25mm Satveršanas spēks (pie 6 bar spiediena) - 900 – 1100 N | Piemēram https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ENGB/PDF/EN/DHPS_EN.PDF vai ekvivalents | 1 gab. | 1gads |
| 2.4 | Vakuuma piesūceknis 25mm | Elastīgi, gofrēti Piemēroti darbam ar porainiem un neregulāras virsmas materiāliem. | Piemēram https://www.piab.com/en-US/products/suction-cups/shape/flat/pigrip-configurable-suction-cups/pigrip_g/#overview vai ekvivalenti | 1 gab. | 1gads |
| 2.5. | Vakuuma piesūceknis 34mm | Elastīgi, gofrēti Piemēroti darbam ar porainiem un neregulāras virsmas materiāliem. | Piemēram https://www.piab.com/en-US/products/suction-cups/shape/flat/pigrip-configurable-suction-cups/pigrip_g/#overview vai ekvivalenti | 1 gab. | 1gads |
| 2.6. | Vakuuma piesūceknis 50mm | Elastīgi, gofrēti Piemēroti darbam ar porainiem un neregulāras virsmas materiāliem. | Piemēram https://www.piab.com/en-US/products/suction-cups/shape/flat/pigrip-configurable-suction-cups/pigrip_g/#overview vai ekvivalenti | 1 gab. | 1gads |
| 2.7. | Galds | Metāla virsma Virsmas platums - vismaz 800mm Virsmas garums - vismaz 800mm Virsmas biezums - vismaz 10mm Augstums – 1000mm Kājas – neslīdoša materiāla Stūrīši (8 komplekti) Stūru vāciņi, gala vāciņi, galda skrūves |  | 1 komplekts | 1 gads |
| 2.8 | Cits papildus aprīkojums | Komplekta cenā jāiekļauj nepieciešamais papildaprīkojums (elektrības vadi, caurules, vārsti, kabeļi, savienojumi), lai nokomplektētu industriālā robota sistēmu. |  | 1 komplekts | 1 gads |
| 3. | Pakalpojumi |  |  |
| 3.1 | Galda uzstādīšana | Galda uzstādīšanas darbi un robota pieskrūvēšana pie galda (caurumu izurbšana, galda kāju pievienošana, utt.) |  | pakalpojums |  |
| 3.2 | Industriālās robota sistēmas uzstādīšana |  | pakalpojums |  |
| 3.3 | Piegāde, piegādes apdrošināšana |  | pakalpojums |  |
| 3.4. | Industriālās robota sistēmas lietošanas instrukcija |  | pakalpojums |  |

2.daļa. „Jaguar mobilās robotizētās platformas izpildmehānisms”, CPV kods: 31640000-4 "Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām".

| Nr. p.k. | Iekārtas/ inventāra nosaukums (preces nosaukums**) | Tehniskie parametri | Piezīmes | Skaits/ mērvienības nosaukums | Garantija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaguar mobilās robotizētās platformas izpildmehānisms | Brīvības pakāpes – 3 + 1 (satvērējam) Darbības radiuss – 650 mm – 750 mm Celtspēja – vismaz 3 kg Svars – ne lielāks par 12kg Max satvērēja atvērums – 140-180mm Savietojams ar Dr .Robot Inc. Jaguar V4 platformu | Piemēram http://jaguar.drrobot.com/specification_JaguarArm.asp vai ekvivalents | 1 gab. | Vismaz 1 gadu |

Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2018/1

Nolikuma 3.pielikums

„Tehniskā piedāvājuma (tehniskās specifikācijas) forma”

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA (tehniskās specifikācijas) FORMA*

* Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu pilnībā piedāvātu iepirkuma daļu vai par visām iepirkuma daļām.

Iepirkums „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1

# Iepirkuma daļas Nr. ____ un nosaukums „____________”

| Nr.p.k. | Iekārtas/ inventāra nosaukums (preces nosaukums**) | Pretendenta tehniskais piedāvājums (tehniskā specifikācija) | Daudzums/ vienības nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |
|  | < > | < > | < > |

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti

- ka piegāde tiks veikta atbilstoši līguma un tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

- personu, kas atbildīga par Preču piegādes izpildi: _________________ (vārds uzvārds)_____________ (tālrunis) _________________(e-pasts).

- ka, piegādājot Preci, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegsim Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā vai angļu valodā.

Paraksts: _______________________________

Vārds, uzvārds: ________________________________

2018.gada 	.

Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2018/1

Nolikuma 4.pielikums

„Finanšu piedāvājuma forma”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA*

*Pretendents atsevišķi lieto finanšu piedāvājuma formu katrai iepirkuma daļai, par kuru iesniedz  piedāvājumu.

Iepirkums „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, identifikācijas Nr. EDI 2018/1

| Nr. p.k. | Iekārtas/ inventāra nosaukums (preces nosaukums**) | Vienības cena EUR bez PVN (norādīt katram priekšmetam) | Daudzums/ vienības nosaukums | Vienību cena kopā EUR bez PVN (norādot katram priekšmetam un kopā iepirkuma daļā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | < > | < > | < > | < > |
| 2. | < > | < > | < > | < > |
| 3. | < > | < > | < > | < > |
| Kopējā piedāvājuma līgumcena EUR (bez PVN) |  |  |  |
| PVN EUR 21% |  |  |  |
| Kopā līgumsumma EUR (ieskaitot PVN) |  |  |  |

** Pretendents norāda piedāvātā modeļa nosaukumu precei

Paraksts: _______________________________

Vārds, uzvārds: ________________________________

2018.gada 	.

Iepirkuma procedūras

ID Nr.EDI 2018/1

Nolikuma 5.pielikums

„Iepirkuma līguma projekts”

LĪGUMS

Pasūtītāja Līguma Nr. _________ 		Izpildītāja Līguma Nr. _________

# „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”

Iepirkuma ID Nr.EDI 2018/1

Rīgā        	2018.gada __._____________

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tās direktores Ievas Tenteres personā, kura rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Piegādātājs, un abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma „Robotsistēmu aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, (Iepirkuma ID Nr.EDI 2018/1), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets un izpildes termiņi

  - Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam robotsistēmu aprīkojumu (turpmāk – Prece) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota Līguma 1.pielikumā, un finanšu piedāvājumam, kas pievienots Līguma 2.pielikumā,  saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumam.

  - Līguma 1.1.punktā minētie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un Piegādātājs Preču piegādi veic 1 (viena) mēneša laikā no iepirkumu līguma parakstīšanas dienas.

- Līgumcena un tās samaksas kārtība

  - Līgumcena saskaņā ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu Iepirkumā ir EUR ___________ (vārdiem) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, PVN ___% ir EUR __________ (vārdiem), kas kopsummā sastāda EUR __________ (vārdiem).

  - Pasūtītājs par Preču piegādi samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēja Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Pasūtītājs pārskaita naudu Piegādātāja iesniegtā Preču pavadzīmē – rēķinā norādītajā bankas kontā.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir veikta naudas izmaksa no Pasūtītāja bankas konta uz Piegādātāja Preču pavadzīmē - rēķinā norādīto kontu. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs, sagatavojot Preču pavadzīmi – rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas Preču pavadzīmē – rēķinā un Preču nodošanas – pieņemšanas aktā un nemaksāt norādīto summu līdz brīdim, kad Piegādātājs novērsīs konstatētās nepilnības.

- Līguma izpildes kārtība un termiņi

  - Preču piegādes nosacījumi ir atrunāti Tehniskajā specifikācijā.

  - Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto, Piegādātājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preču nodošanu Līguma 1.3.apakšpunktā norādītajā termiņā.

  - Preču nodošanas vieta ir Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006, Elektronikas un datorzinātņu institūts. Preču nodošanā ir klāt kompetents Piegādātāja pārstāvis jautājumos par Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.

  - Piegādātājs veic Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina.

  - Vienlaicīgi ar Preču piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam parakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pārstāvis ir parakstījis Preču pavadzīmi – rēķinu, bet par Preču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs nodod Līguma noteikumiem atbilstošas Preces un Līdzēju pārstāvji paraksta attiecīgu Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Preču kvalitātes atbilstības pārbaude notiek 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs Preču nodošanas – pieņemšanas aktu nav parakstījis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un nav iesniedzis Piegādātājam Defektu aktu, tad uzskatāms, ka Preces ir nodotas Pasūtītājam.

  - Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sagatavots Defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus vai neatbilstības. Pasūtītāja pārstāvja parakstīts Defektu akts tiek nodots Piegādātājam. Ja Piegādātāja pilnvarotā persona neparaksta Defektu aktu un neceļ rakstiskus iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža, tiek pieņemts, ka Defektu akts ir parakstīts.

  - Piegādātājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas nodrošina Defektu aktā norādīto nekvalitatīvo, tehniskajai specifikācijai neatbilstošo Preču nomaiņu vai trūkumu novēršanu.

  - Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc Līguma noteikumiem atbilstošu Preču piegādes vai Defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Ja Piegādātājs atkārtoti pēc Līguma 3.10.apakšpunktā noteiktā termiņa piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, Pasūtītājam ir tiesības Preci nepieņemt un vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņojot Piegādātājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

  - Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:

    - Pasūtītāja kontaktpersona ir____________________________________;

    - Piegādātāja kontaktpersona ir__________________________________.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Piegādātāja pienākumi:

    - nodrošināt Preču piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam;

    - nodrošināt Preču trūkumu novēršanu atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Piegādātāja tiesības:

    - saņemt samaksu par piegādāto Preci atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - savlaicīgi veikt maksājumu atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - pārbaudīt saņemto Preci un pieņemt atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - saņemt Preci Līgumā noteiktajā termiņā;

    - saņemt kvalitatīvu Līguma noteikumiem atbilstošu Preci;

    - pieprasīt Piegādātājam novērst Preces trūkumus atbilstoši Līguma noteikumiem.

- Līgumslēdzēju atbildība un risks

  - Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Ja Piegādātājs nenodod Preces Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu vai pieprasīt maksāt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,5% apmērā no noslēgtā Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no noslēgtā Līguma summas.

  - Līguma 5.2.apakšpunktā paredzētās sankcijas neatbrīvo Piegādātāju no līgumsaistību izpildes.

  - Ja nokavējuma nauda sasniedz 10% no noslēgtā Līguma summas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt noslēgto Līgumu.

  - Par Līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no  Līguma summas.

- Konfidencialitāte

  - Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi, tiek uzskatīta par konfidenciālu.

  - Piegādātājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Piegādātājam  ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.

  - Piegādātāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā.

  - Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:

    - informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;

    - informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.

  - Līguma 6.sadaļas noteikumi ir spēkā uz neierobežotu laiku.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

  - Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preču piegāde aizkavējas vairāk kā par 45 (četrdesmit piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma.

- Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma darbība var tikt pārtraukta Līgumā noteiktajā kārtībā, par Līguma pārtraukšanu nosūtot rakstveida paziņojumu otrai Pusei ierakstītā sūtījumā.

  - Līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Līgumu var papildināt, grozīt vai pirmstermiņa izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā un piemēro strīdu risināšanā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

  - Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un attiecīgais Līguma punkts (apakšpunkts), kuru Puse uzskata par pārkāptu.

  - Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pretenziju un pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

- Citi noteikumi

  - Līguma izpildes laikā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Līdzēji risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.

  - Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Piegādātāja.

  - Kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas ir pievienoti pielikumi: 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz ___(_____) lapām; 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ___(_____) lapām.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Elektronikas un datorzinātņu institūts Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90002135242 PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 Banka: Valsts kase Konts: LV05TREL913020801900B Kods: TRELLV22 | Izpildītāja nosaukums Adrese: Reģ.Nr. PVN maks.reģ.Nr. Banka: Konts: Kods: |
| Elektronikas un datorzinātņu institūta direktore _____________________________________ /I.Tentere/ z.v. | Izpildītāja atbildīgā amatpersona __________________________________ /V.Uzvārds/ z.v. |

1.pielikums līguma projektam

# Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija (tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore _______________________________ /I.Tentere/ | Izpildītājs: _______________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

2. pielikums līguma projektam

# Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces vienība | Preces vienības cena EUR | Preces vienību skaits | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā preču cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā preču cena ar PVN 21% |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktore _______________________________ /I.Tentere/ | Izpildītājs: _______________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

# Footnotes

Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegti šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.