APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta

Iepirkumu komisijas

2012.gada 19.marta sēdē

protokols Nr.1.3-22/10-12

________________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Harlinskis

Grozījumi: 23.04.2012.

10.05.2012.

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU

# INSTITŪTA

# ATKLĀTA KONKURSA

# „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija”

# NOLIKUMS

# Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

# iepirkuma identifikācijas numurs

# EDI 2012/2_ERAF

Rīga

2012

Satura rādītājs

| N.pk | Nosaukums | lpp |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgā informācija pretendentiem par iepirkumu | 3 |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 4 |
| 3. | Piedāvājuma noformēšana | 4 |
| 4. | Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība | 6 |
| 5. | Kvalifikācijas prasības pretendentiem | 7 |
| 6. | Pretendentu kvalifikācijas dokumenti | 9 |
| 7. | Tehniskais piedāvājums (katrai lotei atsevišķi) | 12 |
| 8. | Finanšu piedāvājums (katrai lotei atsevišķi) | 13 |
| 9. | Piedāvājumu vērtēšanas kārtība | 14 |
| 10. | Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi | 15 |
| 11. | Pretendentu tiesības un pienākumi | 16 |
| 12. | Līguma nosacījumi | 16 |
| 13. | Nolikuma pielikumi | 16 |
| A | Tehniskās specifikācijas | 18 |
| A1 | Laboratorijas korpusa „B” telpu logu nomaiņas tehniskā specifikācija | 18 |
| A2 | Laboratorijas korpusa „B” ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas tehniskā specifikācija | 21 |
| A3 | Laboratorijas korpusa „B” 1., 2., 3., 4. un 7.stāva telpu remonta tehniskā specifikācija | 23 |
| A4 | Stāvu plāni | 32 |
| A5 | Plānojamais būvdarbu izpildes grafiks | 33 |
| B | Tehniskā piedāvājuma formas | 34 |
| B1 | Darbu organizācijas apraksts | 34 |
| B2 | Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu CTA apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule | 35 |
| B3 | Būvdarbu izpildes grafiks | 36 |
| B4 | Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu daļu saraksts | 37 |
| B5 | Pretendenta pieredze līdzīgu darbu veikšanā | 38 |
| B6 | Galveno materiālu tabulas forma | 39 |
| C | Finanšu piedāvājuma formas | 40 |
| C1 | Finanšu piedāvājums | 40 |
| C2 | Paraugtāmes | 41 |
| D | Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma | 42 |
| D1 | Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājuma forma | 44 |
| E | Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma | 46 |
| F | Veikto būvdarbu saraksta forma | 47 |
| G | Būvdarbu vadītāja profesionālo spēju un pieredzes forma | 48 |
| H | Līguma projekts | 49 |

1. Vispārīgā informācija pretendentiem par iepirkumu

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

EDI 2012/2_ERAF

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Elektronikas un datorzinātņu institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002135242 |
| Kontaktpersona | Viktors Harlinskis, tālr. +371 67558255; viktors.harlinskis@edi.lv Ieva Meirāne, tālr. +371 67558258; ieva.meirane@edi.lv Tālr. + 371 67558201 Fax 67555337 iepirkumi@edi.lv |
| Darba laiks | Darba dienās no 9.00 līdz 17.00 |

1.3. Iepirkuma metode: atklāts konkurss, kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums un citi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājumam nodrošinājums nav nepieciešams.

1.5. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana: Elektronikas un datorzinātņu institūts nodrošina  brīvu un tiešu pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) savā mājaslapā http://www.edi.lv/lv/paziņojumi/iepirkumi (turpmāk – pasūtītāja mājaslapa). Elektronikas un datorzinātņu institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem pretendentiem iepazīties uz vietas ar nolikumu, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi bez maksas Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Rīgā, Dzērbenes ielā 14, 21.telpā A korpusā, kā arī nodrošina iespēju ieinteresētajiem pretendentiem saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā par samaksu iepriekš norādītajā adresē Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

1.6. Pretendenta jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja pretendentam ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par nolikumu, tos iesniedz iepirkumu komisijai personīgi 1.5.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv un kontaktpersonas V.Harlinska elektroniskā pastu adresi viktors.harlinskis@edi.lv. Pasūtītājs sagatavo atbildi iespējami īsākā laikā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un kopā ar uzdoto jautājumu publicē pasūtītāja mājaslapā. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Iepirkuma uzraudzības biroja un pasūtītāja mājaslapā par izdarītajiem grozījumiem nolikumā.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (A pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk – Būvdarbi). Būvdarbi tiek veikti vienkāršotas renovācijas ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) lotēs: 1.lote: Laboratorijas korpusa „B” telpu logu nomaiņa; 2.lote: Laboratorijas korpusa „B” ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšana; 3.lote: Laboratorijas korpusa „B” 1., 2., 3., 4. un 7.stāva telpu remonts .

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

2.2. Pretendenta piedāvājumu skaits: Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu iepirkuma loti vai par vairākām lotēm, tai skaitā arī par visām lotēm.

2.3. Līguma izpildes laiks un vieta

2.3.1. Plānotais līguma izpildes laiks no līguma noslēgšanas datuma:

1. lote – ne ilgāk kā 2 mēneši

2. lote - ne ilgāk kā 4 mēneši

3. lote – ne ilgāk kā 6 mēneši

2.3.2. Līgumu izpildes vieta: Laboratoriju korpuss „B”, Dzērbenes iela 14, Rīga.

2.3.3. Iepirkuma procedūras tehniskajās specifikācijās minētie darbi jānodod Pasūtītājam ar aktu ne vēlāk kā noteikts 2.3.1.punktā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un avansa saņemšanas. Precīzāku laiku piedāvā pretendenti.

## 2.4. Objekta apskate:

2.4.1. Pretendentiem objekta apskate nav obligāta. Iepazīšanās ar objektu notiek visiem pretendentiem vienlaicīgi: š.g. 4.aprīlī, plkst. 10:00; pulcēšanās apskatei pie laboratorijas korpusa „B” Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš vai nu personīgi 1.5.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pieteikumu par dalību pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūtot pieteikumu par dalību pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv vai piezvanot pa tālruni +371 67558258 Ievai Meirānei.

2.4.2.Kontaktpersona par objektu: Viktors Harlinskis, tālr. 67558255

2.4.3. Nolikuma 2.4.1.punktā norādītajā objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai objekta apskate, kā arī fiksēti uzdotie jautājumi. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma dokumentāciju tiks sniegta pēc atbilžu sagatavošanas.

2.5. Ieinteresēto personu sanāksme notiks 2012. gada 18.aprīlī plkst 10.00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā: A korpusa 6.telpā (auditorija), 2. stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.

3. Piedāvājuma noformēšana

3.1. Piedāvājumu, dokumentus un korespondenci starp pasūtītāju un pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši Valsts valodas likuma un Ministru kabineta 29.09.2010. noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

3.2. Pretendenta piedāvājums atklātam konkursam sastāv no šādām daļām:

3.2.1. Pieteikums dalībai konkursā (sk. D pielikumu), kam pievienoti pretendenta atlases dokumenti (sk. 6.punktu)

3.2.2. Tehniskais piedāvājums (sk. 7.punktu).

3.2.3. Finanšu piedāvājums (sk. 8.punktu).

3.3. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikums dalībai konkursā”; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”), Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt.

3.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona (pievienojams pilnvaras oriģināls).

Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

3.5. Pretendents  iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā starp oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls.

3.6. Pretendents  iesniedz arī piedāvājuma identiska satura elektronisko versiju uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļauta daļas  „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikums dalībai konkursā un pretendenta atlases dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz optiskā datu nesēja. Drukātajā un elektroniskajā versijās skaitļiem jāsakrīt, piemēram, ja elektroniskajā versijā aprēķiniem tiek izmantoti skaitļi ar 4 cipariem aiz komata, tad arī drukātajā versijā šis skaitlis jāparāda ar 4 cipariem aiz komata, jo pie rezultātu neatbilstības tiks ņemta vērā drukātās versijas oriģināls.

3.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 4.1.apakšpunktā minētājā aploksnē.

3.8. Piedāvājumi, kas iesniegti 4.3.apakšpunktā norādītajā termiņā, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem pēc 4.3.apakšpunktā norādītā termiņa.

4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība

4.1. Piedāvājumu  iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras norāda:

4.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

4.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi;

4.1.3. sekojošu atzīmi:

# „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

# iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2012/2_ERAF

4.2. Aploksnes otrā pusē norāda pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai faksa numuru.

4.3. Piedāvājumu iesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2012.gada 17.maijam plkst. 14.00. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas termiņa, neizskata un neatvērtus  atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 10.05.2012.)

4.4. Piedāvājumus atver Elektronikas un datorzinātņu institūtā: A korpusa 6.telpā (auditorija), 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā 2012.gada 17.maijā plkst. 14.00. Piedāvājumu atvēršanā ir tiesīgas piedalīties visas ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi tiek ierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

4.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, paziņo iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē šajā iepirkuma procedūrā.

4.6. Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvātās līgumcenas. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai ir norādīta piedāvātā cena.

4.7. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (simt divdesmit) dienas, skaitot no konkursa nolikuma 4.4.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Jebkurš piedāvājums ar īsāku izpildes  termiņu var tikt noraidīts. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par iepirkuma līguma (turpmāk – līgums) sastāvdaļu.

4.8. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nav iespējams noslēgt piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

4.9.  Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikuma 4.3. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2012.gada 17.maijam plkst. 14.00., slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 4.1. apakšpunktā norādītai informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

4.9.1. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību šajā iepirkumu procedūrā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 10.05.2012.)

4.10. Ja tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos vai arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

# Kvalifikācijas prasības pretendentiem

5.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1.1. pretendents vai persona,  kurai  ir  pretendenta  pārstāvības  tiesības  vai  lēmuma  pieņemšanas  vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva  rakstura  noziedzīgos  nodarījumos,  krāpnieciskās  darbībās  finanšu  jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

5.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

5.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas  izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

5.1.4. ir  pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

5.1.6.  pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām:

    - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ko apliecina ar 6.4.apakšpunktā noteikto reģistrācijas apliecības kopiju.

5.2.2. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā ar minimālo atbildības limitu 50 procenti no līguma summas. Prasību izpildi apliecina 6.6.apakšpunktā noteiktā dokumenta kopija vai Pretendenta apliecinājums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.2.3. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina Būvdarbiem vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes noformēšana būvvaldes atļaujas saņemšanai Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Prasības izpildi apliecina 6.6.1apakšpunktā noteiktais apliecinājums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.3. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 5.1.2. apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,  b)  vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai  divu  vai  vairāku  personu  vienlaicīga  nodarbināšana  bez  rakstveida  darba  līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas iegūs informāciju par to, vai pretendents (arī  katrs  tāds  personu  apvienības  dalībnieks  un  apakšuzņēmējs,  uz  kura  iespējām pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija  atbilst  nolikumā  noteiktajām prasībām) Latvijā vai ārvalstī ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

5.4. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai un prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

5.4.1. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

5.4.2. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt sertificētam ēku būvdarbu vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu realizācijā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīti publiskas ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbi, kas palielina ēkas energoefektivitāti, salīdzinot ar tās sākotnējiem rādītājiem, tai skaitā iekštelpu remontdarbi un inženiertīklu nomaiņa. Par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā, kur siltināšanas apjoms ir vismaz 2000 m2 (2, lotei), ēku kopējā platība ir vismaz 2000 m2 un būvdarbi veikti nepārtraucot ēku funkcionalitāti (3.lotei). Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.2.apakšpunktā norādīto dokumentu kopijas un CV.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.4.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, kā galvenajam būvuzņēmējam ir jābūt uzsāktiem un pabeigtiem vismaz 2 (diviem) līdzīgiem būvdarbu līgumiem. Par līdzīgiem līgumiem tiks uzskatīti publiskas ēkas rekonstrukcijas vai renovācijas būvdarbi, kas palielina ēkas energoefektivitāti, salīdzinot ar tās sākotnējiem rādītājiem, tai skaitā iekštelpu remontdarbi un inženiertīklu nomaiņa. Par atbilstošu tiks uzskatīta pieredze līgumos, kur ēku kopējā platība ir vismaz 2000 m2 un būvdarbi veikti nepārtraucot ēku funkcionalitāti (3. lotei) un siltināšanas apjoms ir vismaz 2000 m2 (2.lotei). Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.4.apakšpunktā norādītā informācija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.4.4. Pretendentam jābūt tehniskajiem un personāla resursiem, lai pilnvērtīgi veiktu būvdarbus iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu 3.lotei, nodrošina vismaz vienu speciālistu katrā no šādām jomām:

- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā,

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā,

- ēku elektroinstalācijas, zibens aizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu izbūves darbu vadīšanā.

Lai apliecinātu sniegtās informācijas patiesumu, jāiesniedz 6.7.3.apakšpunktā norādītās speciālista kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.5. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

Pretendenta gada finanšu vidējam apgrozījumam ēku būvdarbos par 2009. 2010. un 2011.gadu jābūt vismaz tikpat lielam kā piedāvātā līgumcena šajā konkursā. Pretendentam jābūt pozitīvam pašu kapitālam atbilstoši pēdējam Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajam gada pārskatam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- (izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

- personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

5.7. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 5.nodaļā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursā nepiedalās.

6. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši kvalifikācijas dokumenti:

6.1. Pieteikums dalībai konkursā:

6.1.1. Pretendenta  pieteikums  dalībai  konkursā  apliecina  pretendenta  apņemšanos  sniegt pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu;

6.1.2. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši nolikuma D pielikumam.

6.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums (sagatavo atbilstoši nolikuma D pielikumam), kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi:

6.2.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas  par vainīgām  koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

6.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu

vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

6.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

6.2.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka slēdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

6.2.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

6.2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

  - personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, iesniegts apliecinājums atbilstoši nolikuma D1 pielikumam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

  - LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziņa par pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.

  - Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 5.2.1.apakšpunktam, pretendents, pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedrs (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) apakšuzņēmēja (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus)  komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopiju.

6.6. Spēkā esoša uzņēmuma vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecināta kopija (noteikumu kopija jāiesniedz gadījumā, ja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē nav tieši norādīts apdrošināšanas objekts – Pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem), ar minimālo atbildības limitu 50 % no līgumā noteiktās summas vai būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visos būvuzņēmēja objektos, ar apdrošināšanas atbildības limitu - 10% no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā 50% no līguma summas vai Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava rēķina veiks uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar iepriekš minēto atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesisko atbildību līgumā noradītajā būvobjektā, ar iepriekš norādīto atbildības limitu.

6.6.1 Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava rēķina noformēs vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

6.7. Lai novērtētu pretendenta atbilstību nolikuma 5.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, pretendents iesniedz

6.7.1. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā) Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

6.7.2. būvdarbu vadītāja sertifikātu (apliecināta kopija) un CV (norādīt pieredzi būvdarbu vadītāja amatā atbilstoši G pielikumā norādītajai formai) un jāiesniedz būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas vai norādīto objektu būvatļauju kopijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

6.7.3. speciālistu kvalifikāciju apstiprinoši dokumenti 3.lotei (jābūt vismaz vienam speciālistam):

- būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā,

- būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā,

- būvprakses sertifikāta kopija ēku elektroinstalācijas, zibens aizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu izbūves darbu vadīšanā.

6.7.4. informāciju par veiktajiem būvdarbiem ne vairāk kā iepriekšējos 5 (piecos) gados atbilstoši F pielikumā norādītajai formai), norādot:

- objektu;

- objekta izmaksas;

- darba izpildes termiņu;

- pasūtītāju un viņa kontaktinformāciju.

- par katru sarakstā minēto objektu jāpievieno būvdarbu pasūtītāja pozitīvas atsauksmes kopija un galējā akta kopija par būvdarbu pieņemšanu-nodošanu

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

6.8. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus līdz 70% no veicamo darbu apjoma izpildei. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu par izpildāmo darbu apjomu, kas sagatavota atbilstoši E pielikumam.

6.9. Pretendentam jāiesniedz parakstīta izziņa par finanšu vidējo apgrozījumu ēku būvdarbos, norādot 2009. 2010. un 2011.gadā veiktos ēku būvdarbu līgumus un to summas, un datus par pašu kapitālu atbilstoši pēdējam Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajam gada pārskatam, ko parakstījis Pretendents vai pilnvarotā persona (pievienojams pilnvaras oriģināls).”

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

6.10. Pretendents, kuram pēc piedāvājumu izvērtēšanas būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas:

6.10.1. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam (neatkarīgi no tā vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādu,  kas  kopsummā pārsniedz 100 latus;

6.10.2. izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

6.10.3. Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem –  līdzvērtīgas iestādes) ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam  nav pasludināts maksātnespējas process, un tas neatrodas likvidācijas stadijā. Latvijā reģistrēts pretendents var neiesniegt Uzņēmuma reģistra izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process. Šādā gadījumā, lai izvērtētu, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,   nav pasludināts maksātnespējas process,  pasūtītājs iegūst nepieciešamo informāciju Maksātnespējas reģistrā.

6.10.4. Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents ir personu apvienība, – par visiem personu apvienības dalībniekiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

6.10.5. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, – ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

7. Tehniskais piedāvājums (iesniedz katrai lotei atsevišķi)

7.1. Pretendents saskaņā ar A pielikumā „Tehniskās specifikācijas” norādītajām prasībām sagatavo detalizētu būvdarbu izpildes grafiku (kalendārajās dienās) attiecīgajai lotei, norādot:

7.1.2. veicamo darbu uzskaitījumu;

7.1.3. darbu uzsākšanas laiku katram no norādītiem darbu veidiem;

7.1.4. darbu pabeigšanas laiks katram no norādītiem darbu veidiem;

7.1.6. informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem (durvis, grīdas segumi, flīzes, sildķermeņi, jumta segums, siltināšanas materiāli, caurules, vadi, u.c.). Informācijā jānorāda:

- marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c.;

1.lotei – logiem, a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu valodā				    b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai   tehniskajās prasībās norādītajai saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L vai ekvivalents.

2 lotei – siltinājuma materiāliem, jumta seguma materiāliem

3 lotei – durvīm, linolejam, caurulēm, radiatoriem, vadiem, flīzēm, u.c.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

7.1.7. Informāciju par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 24 mēnešiem), norādot to mēnešos, tai skaitā apdrošināto garantiju, norādot apdrošināšanas firmu.

7.2. Pretendenta atbilstoši B pielikumā norādītajai formai sagatavoto tehnisko piedāvājumu attiecīgajai lotei, kas jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā, failu uz CD nesēja, sagatavotu DOC (Microsoft Office Word document), XLS (Microsoft Excel format file) vai PDF (Portable Document Format) datņu formātā.

7.3. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

## 8. Finanšu piedāvājums (iesniedz katrai lotei atsevišķi)

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajās specifikācijās noteikto būvdarbu apjomu un raksturojumu, atbilstoši finanšu piedāvājuma formām (C pielikums), kā arī sagatavojot darbu izmaksas tāmes (C2 pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda PVN un Būvdarbu kopējā cena ar PVN  (C1 pielikums).

  - Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā, darbaspēka izmaksas un ar to saistītos nodokļus un nodevas, transporta izmaksas un citas saistītās izmaksas. Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāievērtē un jāiekļauj arī visi riski, neparedzētās izmaksas tai skaitā iespējamais sadārdzinājums.

  - Būvniecības darbu papildizdevumi, tai skaitā transporta izmaksas, peļņa un neparedzētie darbi, nedrīkst pārsniegt 15 % no būvniecības tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas;

  - Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja būvdarbu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām cenām saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.

  - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

  - Finanšu piedāvājums sagatavojams saskaņā ar nolikuma C pielikumu un 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Finanšu piedāvājums sastāv no sekojoša dokumentu kopuma un kārtojams tādā secībā, kādā nosaukts šajā punktā: Finanšu piedāvājums, Kopsavilkuma tāme, Koptāmes: L1 logi, L2 Siltināšana, L3 remonts, Lokālās tāmes: Nr.1-L1 Logu maiņa, Nr.1-L2 Jumts, Nr.2-L2 Fasāde, Nr. 1-L3 Telpu remonts, Nr. 2-L3 Elektrība, Nr. 3-L3 Santehnika, Nr. 4-L3 Telefona un datora tīkls „testbed”, Nr.5-L3 Signalizācija.

  - Drukātajā un elektroniskajā versijās skaitļiem jāsakrīt, piem. ja elektroniskajā versijā aprēķiniem tiek izmantoti skaitļi ar 4 cipariem aiz komata,, tad arī drukātajā versijā šis skaitlis jāparāda ar 4 cipariem aiz komata, jo novērtējot pie rezultātu neatbilstības pārrēķiniem tiks ņemta vērā drukātās versijas oriģināls.

  - Tāmēs jāietver un jāizceno visi darbi un apjomi, kas noteikti nolikuma B pielikumā. Cenas jānorāda, izmantojot divus ciparus aiz komata.

  - Lai pilnīgāk atspoguļotu savu piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs veikt izmaiņas lokālajās tāmēs, nemainot tehniskajās specifikācijās noteiktos kopējos darbu apjomus (pielikums C2).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

  - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

# Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

## 9.1. Piedāvājumu izvērtēšanu, Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

## 9.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām piedāvājuma noformējumam, komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības konkursā.

2.posms – Pretendenta kvalifikācijas un iesniegto atlases dokumentu pārbaude atbilstoši nolikuma prasībām.

Tiek noskaidrota pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc pretendenta iesniegtajiem nolikuma 6.punktā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem. Pretendentu atlases laikā komisija veic nolikuma 6.punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas un atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Komisija var pieprasīt pretendentam papildu informāciju, lai izvērtētu pretendenta piedāvājumu. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehnisko specifikāciju prasībām, komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

4. posms – Piedāvājumu vērtēšana

Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, komisija kļūdas labo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija 3 darba dienu laikā paziņo pretendentam (norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi), kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem, nosūtot atbildi uz e-pasta adresi viktors.harlinskis@edi.lv. Ja pretendents 3 darba dienu laikā neapstiprina izdarītos labojumus, vai neizsaka iebildumus pret tiem, komisija uzskata, ka pretendents ir piekritis visiem komisijas aritmētisko kļūdu labojumiem. Komisija var pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Pēc tam komisija no nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendents, kas sniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, ir atzīstams par konkursa uzvarētāju un ar to tiek slēgts iepirkuma līgums, ja piedāvājums iekļaujas paredzamajā līgumcenā. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo līguma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Komisija tiesības:

10.1.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta trešo daļu izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos;

10.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 22. panta otro daļu pieaicināt komisijas darbā neatkarīgus ekspertus ar padomdevēju tiesībām;

10.1.3. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma  noformējuma  pārbaudei,  pretendentu  atlasei,  piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā  arī  piedāvājumu novērtēšanai;

10.1.4.  labot finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas;

10.1.5. pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;

10.1.6. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājumam ir viszemākā cena, ja iepriekš izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;

10.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

10.1.8. veikt citas darbības saskaņā ar šo nolikumu un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Komisijas pienākumi:

10.2.1. nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

10.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

10.2.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju ieinteresētajiem pretendentiem, pēc  ieinteresēto  personu  pieprasījuma  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  sniegt informāciju par nolikumu;

10.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

10.2.5. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

# 11. Pretendentu tiesības un pienākumi

11.1. Pretendenta tiesības:

11.1.1. apvienoties ar citiem pretendentiem, lai iesniegtu vienu kopējo piedāvājumu;

11.1.2. noteikt informācijai, kas iesniegta iepirkuma komisijai, konfidencialitāti;

11.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu

11.1.4. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt iepirkuma komisijai sniegt skaidrojumus par iepirkuma nolikumu un iepirkuma komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

11.1.5. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kā arī citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

11.1.6. (izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

11.2. Pretendenta pienākumi:

11.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

11.2.2. sniegt patiesu informāciju;

11.2.3. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

11.2.4. sniegt  atbildes  uz  komisijas  pieprasījumiem  par  papildu  informāciju,  kas nepieciešama  piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  pretendentu  atlasei,  piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai, kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

12. Līguma nosacījumi

12.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta  iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un līguma projektu, kas iekļauts nolikuma H pielikumā, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja pretendents piedāvājuma derīguma termiņā nenoslēdz līgumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un līgums tiek noslēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar viszemāko cenu.

12.3. Līguma projektu sagatavo pasūtītājs.

12.4. (izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

12.5. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu būvdarbiem visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

13. Nolikuma pielikumi

A pielikums: Tehniskās specifikācijas

A1 pielikums: Laboratorijas korpusa „B” telpu  logu nomaiņas tehniskā specifikācija

A2 pielikums: Laboratorijas korpusa „B” ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas tehniskā specifikācija

A3 pielikums: Laboratorijas korpusa „B” 1., 2., 3., 4. un 7.stāva telpu remonta tehniskā specifikācija

A4 pielikums: Stāvu plāni

1. stāvs - fails Bkorpuss_Stavs1.jpg

2. stāvs - fails Bkorpuss_Stavs2.jpg

3. stāvs - fails Bkorpuss_Stavs3.jpg

4. stāvs - fails Bkorpuss_Stavs4.jpg

7. stāvs - fails Bkorpuss_Stavs7.jpg _

A5 pielikums: Plānojamais būvdarbu izpildes grafiks

B pielikums: Tehniskā piedāvājuma formas

B1 pielikums: Darbu organizācijas apraksts

B2 pielikums: Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu CTA apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule

B3 pielikums: Būvdarbu izpildes grafiks

B5 pielikums: Pretendenta pieredze līdzīgu darbu veikšanā

B6 pielikums: Galveno materiālu tabulas forma

C pielikums: Finanšu piedāvājuma formas

C1 pielikums: Finanšu piedāvājums,

C2 pielikums: fails Tames_paraugs.xls, tabulas:

Kopsavilkuma tāme,

Koptāme L1 logi,

Koptāme L2 Siltināšana,

Koptāme L3 remonts,

Lokālā tāme Nr.1-L1 Logu maiņa,

Lokālā tāme Nr.1-L2 Jumts,

Lokālā tāme Nr.2-L2 Fasāde,

Lokālā tāme Nr. 1-L3 Telpu remonts,

Lokālā tāme Nr. 2-L3 Elektrība,

Lokālā tāme Nr. 3-L3 Santehnika,

Lokālā tāme Nr. 4-L3 Telefona un datortīkls, „testbed”,

Lokālā tāme Nr.5-L3 Signalizācija.

D pielikums: Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma

D1 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma forma

E pielikums: Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma

F pielikums: Veikto būvdarbu saraksta forma

G pielikums: Būvdarbu vadītāja profesionālo spēju un pieredzes forma

H pielikums: Līguma projekts

A pielikums

Tehniskās specifikācijas

A1 pielikums

Laboratorijas korpusa „B” telpu

logu nomaiņas tehniskā specifikācija

- Logu nomaiņa

Nomainīt vecos koka un alumīnija 132 logu blokus ar jauniem, nemainot to dalījumu. Logu izvietojumu var apskatīt pielikumā A4 stāvu plāni. Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

  - Logu bloku nomaiņa

    - Nomainīt esošos koka logu blokus pret jauniem (nelietotiem) 107 gab., aptuvenie izmēri:

- augstums h=1750mm,

- platums L=2600mm.

- Esošais logs sastāv no veramās daļas – platums - 850mm un neveramās daļas ~1750mm. Logiem skats no iekšpuses, veras uz iekšpusi kreisā puse. Logu precīza uzmērīšana jāveic objektā

- Furnitūrai jānodrošina logu vēršana, t.sk. ziemas vēdināšana,

- Jāuzstāda iekšējās palodzes visiem logiem, laminētas, matētas, baltā krāsā, 30 cm platas un vismaz 3 cm biezas visā loga platumā.

    - Nomainīt esošos koka logus pret jauniem  trepju telpās 14 gab.  Logu bloka aptuvenie izmēri h=1000mm, L=1000mm, neveramie. Logu mērīšana jāveic objektā, apdare.

    - Nomainīt hallēs  esošos alumīnija logus 11 gab., aptuvenie izmēri h=2700mm L=1900 mm, augšējā daļa h=1900 mm, apakšējā daļa h=800 mm, neverami, logu mērīšana jāveic objektā, apdare.

  - Polivinilhlorīda logu (turpmāk tekstā PVC logu) nostiprināšana logu ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt: 700 mm baltajiem un 600 mm citas krāsas profiliem.

  - Logu montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

  - Pēc logu montāžas jāveic pasākumi, lai nokrišņu gadījumā ūdens netecētu zem fasādes dekoratīvajiem nosegiem.

  - Jāveic esošo logu demontāža, jauno logu piegāde, montāža, hermetizācija un būvgružu izvešana.

- Tehniskās prasības

  - prasības izstrādājumam

    - Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3 vai ekvivalents

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

    - Gaisa caurlaidības  EN 14351-1  Klase 4 vai ekvivalents

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

    - Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A vai ekvivalents

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

    - Siltumcaurlaidības koeficienta mērvērtība ne vairāk kā Uw,BW 1,1 W/m²K

    - Skaņas izolācijas klase /R´w (pie būves) 2 / 34dB iebūvētā stāvoklī

  - Prasības stiklam

    - Trīs stiklu pakete visiem logiem

    - Selektīvā stikla pakete 100 logiem laboratoriju telpās.

    - Stikla paketei jānodrošina U<=0,7 W/m2K

    - Matēts stikls 7 logiem remontējamos sanitārajos mezglos 2.,3.,4. un 7. stāvos

  - PVC Profilam

    - Armējums ne mazāk kā 1,5 mm biezs

    - Vismaz 5 kameru profils

    - Vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai.

    - PVC logiem jābūt bez svina un svina savienojumu piedevām. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka logu izgatavošanai izmantotie PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

  - Furnitūra veramajiem logiem 107 gab.

    - Atgāžamā/veramā

    - Jābūt nodrošinājumam pret nepareizu saslēgumu

  - Blīvējums

    - Divkāršā blīvējuma veidošana

    - Stikla blīvējumam jābūt nomaināmam un tas nedrīkst būt piestiprināts pie stikla līstes.

  - Jānodrošina U <= 1,1W/m2K

Tabula L1.1								Logu skaits

| Stāvs | h=1750, l=2600, lv=850 (veramā kreisā puse) | h=1000, l=1000 | h=2700, l=1900, ha=800 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | neveramie | neveramie |
|  | selektīvie | matētie | stāvā kopā | kāpnēs |  |
| 1. stāvs | 28 |  | 28 | 2 |  |
| 2. stāvs | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 |
| 3. stāvs | 17 | 2 | 19 | 2 | 2 |
| 4. stāvs | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| 5. stāvs |  |  |  | 2 | 2 |
| 6. stāvs |  |  |  | 2 | 2 |
| 7. stāvs | 35 | 1 | 36 | 2 | 2 |
| Kopā logi | 100 | 7 | 107 | 14 | 11 |
| Pavisam logi kopā |  |  |  |  | 132 |

A2 pielikums

Laboratorijas korpusa „B”

ārējo norobežojošo konstrukciju

siltināšanas tehniskā specifikācija

Veikt laboratoriju korpusa B siltināšanu.

Jāsiltina jumts 958 m2, jāuzklāj jumta segums arī divām  izejām uz jumta ap 200 m2 , sānu fasādes 1426 m2 ,  gala fasāde 1050 m2, pamati 256 m2.,

Sānu un gala fasāžu siltināšanā jāievēro tas, ka nedrīkst mainīt fasādes izskatu. Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

- Jumta siltināšanā jāparedz sekojoši darbi un piegādes.

  - jumta plaknes attīrīšana

  - iekšējo lietus noteku nomaiņu -2 gab.

  - kanalizācijas ventilācijas izvadu d=150mm nomaiņu – 9gab.

  - vecā parapeta demontāža 162m, jauna piegāde un montāža

  - esošo skārdu demontāža un nomaiņa uz jauniem

  - izdrupušo skursteņu 12gab.  pārmūrēšana un labošana

  - karnīzes skārda nomaiņa izejām uz jumtu – 79m

  - apaļās izejas uz jumta sienu apmetuma no ārpuses  remonts

  - uzlikt skārda „cepures” 12 skursteņiem

  - ieklāt siltumizolējošo slāni un nostiprināt

    - putu polistirolu EPS 100 (100mm)

    - cietā akmens vate 20mm

    - izveidot vates stūrīšus, lai neveidotos 90 grādu leņķis

  - ieklāt jumta segumu, bitumena ruļļus

    - apakšklājs 140g/pol 3kg-15 vai analogs -1150 m2

    - virsklājs 220g/pol 5,5 kg – 20 vai analogs - 1150 m2

  - Airātori 10 gab.

- Pamatu siltināšana

  - Jāatrok pamatus 96m garumā

  - Jāsagatavo tos siltinājuma kārtas uzklāšanai

    - jāveic siltināšana ar ekstrodēto putu polistirolu 50mm,  256  m2

    - nostiprināt siltinājuma materiālu ar līmēšanu, dībeļošanu, armēšanu, sietu,

    - jāveic gruntēšana

    - jāuzklāj dekoratīvais apmetums

    - jānokrāso

  - jāaizber atraktie pamati

  - jāatjauno apmales

- Sānu fasādes siltināšana 1656 m2

  - Jāparedz stalažu noma

  - Siltinājumizolācijas likšana

    - Jādemontē esošās dekoratīvās alumīnija plāksnes, tās jāuzglabā, lai pēc tam varētu uzmontēt atpakaļ

    - jādemontē vecais latojums un jāuzliek jaunais, kokmateriālam jābūt antiseptizētam. Jauno latojumu stiprināt pie sienām ar leņķiem

    - Ieklāt akmens vati 100mm Lamda 0.037 – 1656 m2 , tai skaitā arī uz impostiem

    - ieklāt vēja plēvi

    - uzmontēt atpakaļ noņemtās dekoratīvās alumīnija plāksnes uz fasādes

  - Jānomaina impostu nosegi,  skārds 0,5mm, nokrāsot - 466m

    - demontāža

    - jaunu piegāde

    - montāža

    - krāsošana

  - Jānomaina palodzes- 0,5 mm skārds 300mm, platumā – 756m

    - veco palodžu demontāža

    - jaunu palodžu piegāde

    - palodžu montāža un stiprināšana

- Gala sienu siltināšana

  - siltināšanu jāveic ar EPS 60 (100mm) polistirolu ar līmēšanu, dībeļošanu, armēšanu, sietu

  - jāveic gruntēšana

  - jāuzklāj dekoratīvais apmetums

  - jānokrāso

- Jānodrošina būvgružu savākšana un izvešana

A3 pielikums:

Laboratorijas korpusa „B” 1., 2., 3., 4. un 7.stāva

telpu remonta tehniskā specifikācija

- Telpu remonts

  - Laboratoriju telpas un tām piegulošās telpas skatīties telpu plānus – pielikums A4

    - Sešdesmit septiņu esošo laboratorijas telpu (kopējā platība 1027.9 m2) remonts (durvis, grīdas, griesti, sienas) un instalāciju (elektrība, apsardzes signalizācija, apgaismojums, datortīkls un ‘testbed” tīkls) ierīkošana. Darbi jāveic B korpusā laboratoriju telpās:

    - 1. stāvā (101-102, 103, 104, 106, 107, 110, 111-112, 113 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123-124), gaitenī un hallēs

    - 2. stāvā (209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223-224), gaitenī un hallēs

    - 3. stāvā (303, 304, 309-310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324), gaitenī un hallēs

    - 4. stāvā (409-410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417-418, 419, 420, 421, 422, 423-424), gaitenī un hallēs

    - 7. stāvā (703, 704, 705, 706, 707, 708, 709) gaitenī un hallēs

    - Veikt pilnīgu sienu remontu, sienu krāsošanu pēc iepriekšējas pamatnes sagatavošanas, krāsotas, pusmatēta (spīduma koeficients 7) ūdens dispersijas akrilāta krāsa. Krāsu toņus saskaņot ar pasūtītāju.

    - Nojaukt starpsienas starp telpām 317, 318 un 319, izveidojot vienu telpu.

    - Starp telpām 318 un 319 nojauktās sienas vietā izbūvēt sabīdāmo sienu.

    - Piekārto griestu ierīkošana no akmens vates plāksnēm. Piekārto griestu minimālais augstums no grīdas 2,7 m.

    - Laboratoriju telpās un 1., 2. un 7. stāva gaiteņos sagatavot grīdas pamatni linoleja ieklāšanai, ielīmēt ofisiem paredzēto homogēno linoleju vismaz 43 klase (nodilumizturības grupa P (saskaņā ar EN 649) vai ekvivalents, nodiluma izturība ≤ 0,10 mm (saskaņā ar EN 660-1) vai ekvivalents, 2,00 mm biezs) antibakteriāls, nav jāuzklāj aizsargemulsija un fungicīds, ar pretslīdes efektu vismaz R9, virtuves telpām  (8 telpas) 113, 120, 213, 220, 313, 320, 413, 420 ( ar pretslīdes efektu vismaz R10

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

    - Uzstādīt grīdlīstes.

    - Atjaunot grīdlīstes 1.-4. stāva un 7. stāva hallēs.

    - Laboratorijas telpās piegādāt un uzstādīt vertikālas auduma žalūzijas - 83 logiem 550 m2. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

  - Sanitāro mezglu remonts

Četru sanitāro mezglu korpusā "B" 2.,3.,4. un 7.stāvā (kopējā platība 57 m2) remonts (durvis, grīdas, griesti, sienas, santehnika, apgaismojums).

    - Ierīkot piekārtos griestus no akmens vates plāksnēm. Griestos ierīkot apgaismojumu un nodrošināt ventilāciju, to savienojot virs griestiem ar esošajiem ventilācijas pievadiem.

    - Stāvvadus un pievadus iebūvēt apvalkos, izbūvējot tos līdz piekārtajiem griestiem (izņemot sēdpodiem).

    - Mainīt sienas un grīdas flīzes (vismaz nodiluma 4.kat.). Flīžu izmērus (sienām ne mazāki par 20x25cm, grīdām ne mazāki par 30x30cm) un krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju.

      - sienas flīzētās daļas augstums 200 cm;

      - sienas virs flīzēm sagatavot un krāsot ar ūdens emulsijas krāsu, toni saskaņot ar pasūtītāju.

    - Virs izlietnēm katrā stāvā ierīkot spoguli ar aptuveniem izmēriem 100x150cm.

    - Nomainīt sanitāro mezglu ieeju (4 gab.), klozeta kabīņu durvis (7 gab.) un klozeta kabīņu starpsienas.

    - Nomainīt 7 komplektus sēdpodu kopā ar skalojamo kasti un vāku, 4 gab. izlietnes ar maisītājiem.

    - Nomainīt kanalizācijas un ūdens stāvvadus (1.-7. stāvs) un pievadus:

      - klozetpodiem stāvvadu un pievadus plastmasas Ø100;

      - izlietnēm un stāvpodiem stāvvadu un pievadus plastmasas Ø50;

      - ūdensvada stāvvadus plastmasas Ø25 un pievadus klozetpodiem, izlietnēm un stāvpodiem vara Ø12;

      - nodrošināt pievadus ar ventiļiem pie stāvvadiem un patērētājus ar filtriem.

    - Veikt sanitāro mezglu radiatoru nomaiņu (kopā 15 gab., tips 22;h=600mm, iekļauts kopējā esošās apkures sistēmas sarakstā). Aprēķinus veikt pēc esošās telpu kubatūras, nemainot radiatoru skaitu un izvietojumu. Jānodrošina darba spiediens 10 atm., garantija 5 gadi). Radiatoru pievadus nodrošināt ar regulēšanas un abpusējas noslēgšanas iespējām.

    - Elektrisko apgaismojumu nomainīt ar gaismas ķermeņiem, iebūvētiem piekārtajos griestos.

    - Uzstādīt sanitāros mezglos roku žāvējamos aparātus (4 gab.) un ūdens sildītājus ar 30 litru tilpumu (4 gab.), tos pievienojot izlietnes krānam-maisītājam.

  - Trepju telpu remonts

    - Abās trepju telpās veikt pilnīgu sienu remontu, sienu krāsošanu pēc iepriekšējas pamatnes sagatavošanas, krāsotas, pusspīdīga (spīduma koeficients 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa, krāsu toņus saskaņot ar pasūtītāju.

    - Veikt griestu krāsošanu pēc iepriekšējas pamatnes sagatavošanas. Krāsu toņus saskaņot ar pasūtītāju.

    - 8. stāva līmenī nomainīt 81,5 m2 stikla blokus, nedrīkst mainīt fasādes izskatu

  - Durvju nomaiņa,

    - Metāla durvis ar rāmjiem, biezums 50 mm, divas slēdzenes: rokturī un durvju augšējā daļā, durvju mērīšana jāveic objektā.

    - Laboratoriju telpām ielikt metāla ieejas durvis ar stiklu vidū 300x800mm ar rāmjiem 86 gab., (esošie izmēri 900x2000) ,

    - Ielikt 1. un 7. stāvu gaiteņu galos divdaļīgas durvis (aptuvenais dalījums: virināmā daļa labās durvis ~900 mm, otra daļa ~400mm, nodrošināta ar aizbīdņiem) ar rāmjiem - 4.gab., (esošie izmēri 1300x2000mm),

    - Demontēt alumīnija logu 1. stāvā pie kravas lifta

    - Divviru metāla durvju (esošie izmēri 1900x2700), virināmu uz iekšu ar slēdzeni un aizbīdni, augšējā daļa 600mm stiklota, lai nodrošinātu gaismas iekļuvi telpā, piegāde un uzstādīšana 1. stāvā, ārējās durvis pie kravas lifta

    - Piegādāt un uzstādīt iekšējās divdaļīgās, veramās durvis 1. stāvā, (abas puses virināmas uz iekšu) augšējā daļa 600mm stikla pakete, nodrošinot nepieciešamo blīvējumu.

    - Nomainīt trepju telpā evakuācijas izejas durvis, orientējošie izmēri h= 2000mm, L 1000=mm, uz iekšpagalmu, nodrošinot tās ar pret panikas durvju atvērēju un elektromagnētisko sprūdu, pieslēdzot to pie ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, kas atbloķē durvis, nostrādājot ugunsdrošības signalizācijai

    - Nomainīt 3 esošās koka durvis starpsienās 105/106, 107/108 un 705 (esošie izmēri 900x2000mm) ar vienu slēdzeni

    - Starp telpām sienā 303. un 304. telpās iebūvēt koka durvis  (900x2000mm) ar vienu slēdzeni

    - Visu laboratoriju telpu durvju slēdzenēm vienota atslēgu sistēma.

    - Komunikāciju telpām ielikt 24 vienviru un 27 divviru durvis ar slēdzeni. Visām komunikāciju telpām ģenerālās atslēgas sistēma.

    - Durvis krāsotas ar baltu spīdīgu krāsu no abām pusēm. Durvju mērīšana jāveic objektā.

    - Jāveic veco durvju demontāža, jauno durvju piegāde un uzstādīšana, aiļu apdare, būvgružu izvešana.

- Santehniskie darbi

  - Vispārīgi

    - Visas sistēmas jāmaina, ņemot vērā, ka objekts turpina strādāt, saskaņojot ar pasūtītāju.

    - Piegādes apjomā ietilpst esošo sistēmu demontāža, jaunu cauruļu, vārstu izolācijas, stiprinājumu u.c. materiālu piegāde, uzstādīšana, būvgružu izvešana.

  - Apkures sistēma

    - Veikt apkures sistēmas nomaiņu, piegādāt visas nepieciešamās caurules, armatūru un aprīkojumu,  jāatbilst PN10 ar darba temperatūru līdz 100ºC

    - Nomainīt apkures sistēmas cauruļvadus.

    - Nomainīt esošos čuguna radiatorus, Piegādāt un uzstādīt jaunus radiatorus. Uzstādāmo radiatoru tips 22; h=600mm). Aprēķinus veikt pēc esošās telpu kubatūras, nemainot radiatoru skaitu un izvietojumu, garantija 5 gadi.

    - Piegādāt un uzstādīt  termoregulatorus 142 gab.

    - Radiatoru pievadus nodrošināt ar regulēšanas un abpusējas noslēgšanas iespējām.

Tabula L3.1				Esošā B korpusa apkures sistēma

| B korpusa apkures sistēma |
| --- |
|  |  | Daudz. |  |
|  | diametrs |  |  |
| Caurules PN10, t=100ºC | 108 | 90 | metri |
|  | 89 | 12 | metri |
|  | 76 | 23 | metri |
|  | 50 | 30 | metri |
|  | 40 | 35 | metri |
|  | 32 | 35 | metri |
|  | 25 | 634 | metri |
|  | 20 | 50 | metri |
| Radiatori/19 sekc. |  | 6 | gab. |
| Radiatori/18 sekc. |  | 25 | gab. |
| Radiatori/16 sekc. |  | 13 | gab. |
| Radiatori/13 sekc. |  | 10 | gab. |
| Radiatori/ 8 sekc. |  | 6 | gab. |
| Radiatori/15 sekc. |  | 18 | gab. |
| Radiatori/14 sekc. |  | 5 | gab. |
| Radiatori/12 sekc. |  | 30 | gab. |
| Radiatori/7 sekc. |  | 6 | gab. |
| Radiatori/9 sekc. |  | 5 | gab. |
| Radiatori/5 sekc. |  | 16 | gab. |
| Radiatori/17 sekc. |  | 2 | gab. |
| Krusti DN25 |  | 142 | gab. |
| Pāreja 89/50 |  | 2 | gab. |
| Pāreja 76/50 |  | 2 | gab. |
| Pāreja 50/40 |  | 5 | gab. |
| Pāreja 50/32 |  | 10 | gab. |
| Pāreja40/32 |  | 5 | gab. |
| Pāreja 32/25 |  | 10 | gab. |
| Pāreja 25/20 |  | 5 | gab. |
| Atgaisotāji |  | 5 | gab. |
| Trejg.50 |  | 14 | gab. |
| Trejg.40 |  | 10 | gab. |
| Trejg.32 |  | 9 | gab. |
| Trejg. 25 |  | 5 | gab. |
| Pagriez. 25 |  | 10 | gab. |
| Pagriez. 32 |  | 4 | gab. |
| Ventiļi DN50 |  | 4 | gab. |

    - Pirmajā stāvā zem grīdas nomainīt maģistrālos apkures cauruļvadus, noslēgarmatūru, un uzlikt siltumizolāciju. Nodrošināt darba spiedienu 16atm

Tabula L3.2					Esošā apkures maģistrāle B korpuss

|  | Apkures maģistrāle PN16, t=130ºC |
| --- | --- |
| 1 | Ūdens caurule DN 125 | 110 | metri |
| 2 | Līkums DN125 / 90 gr. | 14 | gab. |
| 3 | Ventilis DN 125 | 4 | gab. |
| 4 | Trejgabals DN 125 | 2 | gab. |
| 5 | Pāreja DN 125/ 50 | 2 | gab. |
| 6 | Ventilis DN 50 | 2 | gab. |
| 7 | Ūdens caurule DN 50 | 60 | metri |
| 8 | Izolācija DN 125 | 110 | metri |
| 9 | Izolācija DN 50 | 60 | metri |

  - Ūdensapgādes sistēma

    - Ūdensapgādes (nodrošinot, ka darbojas pie 6 atm. spiediena) un kanalizācijas sistēmas nomaiņa

    - Pirmajā stāvā zem grīdas nomainīt maģistrālos ūdens cauruļvadus, vārstus, ieliekot noslēgarmatūru,

Tabula L3.3			Esošā ūdens maģistrāles zem B korpusa 1 stāva grīdas

|  | Ūdens maģistrāle (PN6) | kopā |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens caurule DN 80 | 100 | metri |
| 2 | Trejgabals DN 80 | 11 | gab. |
| 3 | Līkums DN 80/ 90 gr. | 18 | gab. |
| 4 | Pāreja DN 80/20 | 8 | gab. |
| 5 | Ventilis DN 20 | 8 | gab. |
| 6 | Ventilis DN 80 | 9 | gab. |
| 7 | Atpakaļgaitas vārsts DN 80 | 1 | gab. |
| 8 | Resivers 200 litri DN 80 | 1 | gab. |
| 9 | Ūdens skaitītājs DN 80 | 1 | gab. |
| 10 | Izolācija DN 80 | 100 | metri |

    - Nomainīt esošās ūdensapgādes caurules un noslēgarmatūru

Tabula L3.4					Esošā B korpusa ūdens apgādes sistēma

|  | Ūdens stāvvadi (PN6) | 1 ūd. | 2 ūd. | 3 ūd. | 4 ūd. | kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens caurule DN 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | metri |
| 2 | Trejgabals DN 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | gab. |
| 3 | Ventilis DN 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | gab. |
|  | Virtuves un siev. tualetes | 5 ūd. | 6 ūd. | 7 ūd. |  | kopā |  |
| 1 | Ūdens caurule DN 16 | 25 | 25 | 12 |  | 62 | metri |
| 2 | Trejgabals DN 16 | 2 | 2 | 3 |  | 7 | gab. |
| 3 | Līkums DN 16 /90gr. | 1 | 1 |  |  | 2 | gab. |
| 4 | Ventilis DN 16 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | gab. |
| 5 | Izolācija DN 16 | 50 |  | 12 |  | 62 | gab. |

    - telpās virtuves - 113, 120, 213, 220, 313, 320, 413, 420 – 8. gab. uzstādīt 8 jaunas izlietnes ar skapīšiem zem izlietnēm un nepieciešamajām armatūrām (aptuvenie izmēri 500 x 430 cm), 8 krānus pieslēgt pie stāvvadiem, izlietnes pie kanalizācijas.  Krāna augstums virs izlietnes  ne mazāk kā 200 mm. Visus cauruļvadus nosegt nodrošinot piekļuvi pie noslēgarmatūras un revīzijām.

    - Virtuvēs uzstādīt ūdens sildītāju ar 10 litru tilpumu (8 gab.), tos pievienojot izlietnes krānam-maisītājam.

    - Uzstādīt virtuvēs ūdens filtrus – 8.gab

  - Ugunsdzēsības sistēma

    - Nomainīt ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadus nodrošinot, ka sistēma darbojas pie 16 atm spiediena.

    - Nomainīt ugunsdzēsības sistēmas skapjus

Tabula	L3.5	Esošās ugunsdzēsības cauruļvadu sistēmas specifikācija  B korpusā

|  | Ugunsdz.stāvvadi(PN16) | 1 ug. | 2 ug. | 3 ug. |  | kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens caurule DN 50 | 30 | 30 | 30 |  | 90 | metri |
| 2 | Trejgabals DN50 | 6 | 6 | 6 |  | 18 | gab. |
| 3 | Līkums DN 50 /90gr. | 2 | 2 | 2 |  | 6 | gab. |
| 4 | Ventilis DN 50 | 5 | 5 | 5 |  | 15 | gab. |
| 5 | Izolācija DN 50 | 30 | 30 | 30 |  | 90 | metri |
|  | Ugunsdz.maģistr.(PN16) |  |  |  |  | kopā |  |
| 1 | Ūdens caurule DN 110 | 100 |  |  |  | 100 | metri |
| 2 | Trejgabals DN 110 | 6 |  |  |  | 6 | gab. |
| 3 | Līkums DN 110/ 90 gr. | 15 |  |  |  | 15 | gab. |
| 4 | Ventilis DN 110 | 1 |  |  |  | 1 | gab. |
| 5 | Ventilis DN 50 | 5 |  |  |  | 5 | gab. |
| 6 | Pāreja DN 110/50 | 5 |  |  |  | 5 | gab. |
| 7 | Izolācija DN 110 | 100 |  |  |  | 100 | metri |

  - Kanalizācija un lietus notekas

Nomainīt esošās kanalizācijas sistēmas caurules

Tabula	L3.5					Esošie kanalizācijas stāvvadi  B korpusā

| Nr. | Kanalizācijas stāvvadi | 1 kan. | 2 kan. | 3 kan. | 4 kan. | kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caurule DN 110 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | metri |
| 2 | Revīzija DN 110) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | gab. |
| 3 | Trejgabals DN 110 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | gab. |
| 4 | Gaisa vārsti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | gab. |
| 5 | Pāreja čuguns/plastm. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | gab. |
| 6 | Kronšteini | ? | ? | ? | ? |  | gab. |
|  | Virtuves un siev. tualetes |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Kanalizācijas stāvvadi | 1 kan. | 2 kan. | 3 kan. |  | kopā |  |
| 1 | Caurule DN 75 | 20 | 20 |  |  | 40 | metri |
| 2 | Revīzija DN 75 | 1 | 1 |  |  | 2 | gab. |
| 3 | Trejgabals DN 75 | 2 | 2 |  |  | 4 | gab. |
| 4 | Līkums DN 75/ 45gr. | 2 | 2 |  |  | 4 | gab. |
| 5 | Caurule DN 110 |  |  | 12 |  | 12 | gab. |
| 6 | Revīzija DN 110 |  |  | 2 |  | 2 | gab. |
| 7 | Trejgabals DN 110 |  |  | 3 |  | 3 | gab. |
| 8 | Pāreja čuguns/plastm. |  |  |  |  |  | gab. |
|  | Lietus notekas stāvvadi | 1 liet. | 2 liet. |  |  | kopā |  |
| 1 | Caurule DN 110 brūnā | 26 | 26 |  |  | 52 | metri |
| 2 | Revīzija DN 110 | 3 | 3 |  |  | 6 | gab. |
| 3 | Traps DN 110 | 1 | 1 |  |  | 2 | gab. |
| 4 | Pāreja čuguns/plastm. DN 110 | 3 | 3 |  |  | 6 | gab. |

- Elektrības, ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju sistēmu, datortīkla un to instalācijas kabeļu, apgaismes ķermeņu ierīkošana 67 1aboratorijas telpām.

  - Jāizstrādā elektrības instalācijas ierīkošanas projekts, jāpiegādā  un tas jārealizē:

    - Visiem elektrības kabeļiem un vadiem jābūt ar vara dzīslām, dubultizolāciju,

    - Visiem kabeļiem jābūt marķētiem

    - Katra telpa no stāvvada sadales skapja jānodala ar atsevišķu autornātu;

    - Katrā darba vietā (133 darba vietas) ir jāierīko:

        - 2 gab. sienas kontakti ar sazemējumu un aizsardzību aparatūrai un datoriem 220V ar kopējo jaudu 3 kW;

        - 2 gab. sienas kontakti ar sazemējumu un aizsardzību palīgiekārtām 220V ar kopējo jaudu 3 kW;

        - datortīkla pieslēgums;

        - telefona līnija.

        - izvietot 1m augstumā no grīdas, integrētas kabeļu penāļos

    - Lai saglabātu laboratorijas telpu vienotu dizainu, kabeļu penāļiem jābūt tāda paša tipa, kā iepriekš izremontētās telpās (esošie Legrand) ar izmēriem 50x105, izvietotiem analoģiski kā iepriekš izremontētās telpās.

    - telpu apgaismojumu atbilstoši normām, apgaismes ķermeņus iebūvējot piekārtajos griestos, slēgtas 2. grupās (dežūrapgaismojums + grupa);

    - Visiem apgaismes ķermeņiem laboratoriju telpās izstarotā lauka intensitāte nedrīkst būt lielāka par 200nT  0,5 m attālumā.

    - Divu trepju telpu apgaismojumu, nodrošinot gaismas ieslēgšanos ar kustības sensoriem. Uzstādīt trepju laukumos starp stāviem apgaismes ķermeņus ar kustības sensoriem (kopā 12. gab.).

    - remontējamo stāvu gaiteņos (5) un hallēs (10) jāierīko apgaismojums iebūvēts piekārtajos griestos.

    - Nodrošināt avārijas apgaismojumu saskaņā ar LBN 201-07 un LVS-EN 1838 vai ekvivalents, atbilstoši prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

    - Jāveic kabeļu un zemējuma mērījumus,

    - Jānoformē dokumentācija

    - Veco instalāciju demontāža, materiālu piegāde, montāža; mērījumi un dokumentācija

  - Jāizstrādā projekts telefona un datora tīkla un testa vides „testbed” tīkla ierīkošanai un tas jārealizē, testa vides projekta laikā jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi konkrētās pieslēguma vietas atrašanos:

    - Telefona pieslēgumus ierīkot ar 5.kategorijas UTP kabeli, katrai darba vietai izmantot vismaz divus pārus, pieslēdzot RJ45 rozeti. Darba vietas savienot ar tuvāko telefona stāva sadales kārbu koridora sienas skapī  (katrā stāvā 3 gab.).

    - Datora tīklu ierīkot atbilstoši 6. kategorijas prasībām (rozetes, kabeļi, pačpaneļi, pačkabeļi).

    - Vadu dzīslām jābūt vara ar šķērsgriezumu ne mazāku kā 0,5mm2

    - Katras darba vietas pieslēgums tiek savilkts uz kopīgo stāva pačpaneli, kurš jāizvieto datortīkla skapī (slēdzams 19" komutācijas skapis). Komplektā katrai darbavietai jāpievieno 0.5m UTP Cat6 pačkabelis datortīkla skapī un 2m UTP Cat6 pačkabelis darba vietā;

    - Datortīkla divi 19” komutācijas skapji jāizvieto 1. un 7. stāva koridora sienas skapjos. Skapju dziļums vismaz ~45cm, montāžas augstums vismaz 12U, kas atrodas starp pirmā stāvā 106. un 107. istabām.  Kopumā jāparedz izvietojums 1U pačpaneļiem – 8 gab. un 5 gab. smart switch (katrā remontējamā stāvā pa vienam), ventilatoram, barošanas pieslēgumiem un vismaz 1U rezerve), augšējā panelī jāizvieto ventilators, skapim jāpievelk elektrība ar aizsardzību. Datortīkla skapji jāsavieno ar 2.stāva 211.istabu ar diviem 6.kategorijas UTP kabeļiem.

    - Testa vides tīklu ierīkot vismaz ar 5 kat. UTP kabeli. Ņemt vēra katra stāva konstruktīvās īpatnības, tās precizējot objektā.

    - Tīkla vadu dzīslām jābūt vara ar šķērsgriezumu ne mazāku kā 0,5mm2

    - „TestBed”  serveris būs izvietots 107. telpā. PoE komutatori atradīsies katrā stāvā. Tiek pieņemts, ka tie būs novietoti tehniskajā telpā tuvu gaiteņa vidum.

    - „TestBed”  tīklam jāparedz kabeļi starp komutatoriem un serveri.

    - Jāveic ierīkoto tīklu testēšana, jāsagatavo un jāiesniedz izpilddokumentācija, kabeļiem jābūt marķētiem.

  - Ugunsdrošības un apsardzes sistēmas

    - Izstrādāt ugunsdrošības signalizācijas sistēmas projektu remontējamām telpām un to ierīkot. Izvads uz centrālo pulti A korpusa 28 telpā.

    - Iespēju robežās saglabāt esošos devējus, nepieciešamības gadījumā tos pārnest. Tabulā L3.6 norādītas tikai remontējamās telpas, kurās ir uzstādīti ugunsdrošības sistēmas devēji un pieslēgti pie centrālās pults

    - Piegādāt un uzstādīt devējus remontējamās telpās, vadus aizvilkt līdz centrālai apsardzes pultij A korpusa 28. telpā, saskaņojot ar pasūtītāju un pulti apkalpojošo uzņēmumu „Vega serviss” veikt pieslēgumu pie pults (Bentel).

Tabula 	L3.6		Telpu saraksts, kurās ir uzstādīti devēji un pieslēgti

| stāvs | Telpa |
| --- | --- |
| 1 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, gaitenis |
| 2 | 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, gaitenis |
| 3 | 303, 304, gaitenis |
| 4 | gaitenis |
| 7 | gaitenis |

    - Izstrādāt projektu un ierīkot apsardzes signalizāciju sistēmu remontējamās laboratoriju telpās, uzstādīt un pieslēgt kustības detektorus, uzstādīt vadības pultis katra remontējamā stāva koridorā ar izvadu uz centrālo pulti A korpusa 28. telpā.

    - Katras telpas apsardze tiek ieslēgta/izslēgta, ievadot kodu atbilstošā stāva vadības pultī.

    - Kopējo signalizācijas atslēgšanu paredzēt tikai no centrālās pults (Satel) A korpusā.

    - Nododot sistēmas pasūtītājam ir jābūt izpilddokumentācijai, instrukcijām.

- Nosacījumi

  - Obligāti jāveic būvgružu izvešana

  - Telpu remonta laikā jānodrošina, lai telpām, kurās turpina strādāt pasūtītāja darbinieki, tie varētu netraucēti piekļūt un veikt savus darba pienākumus 2.,3. un 4. stāvos.

  - Izvērtējot darbu apjomus orientēties pēc klāt pieliktām shēmām. Ņemt vērā katra stāva konstruktīvās īpatnības, tās precizējot objektā.

Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas.

Attiecībā uz inženiertīkliem jāsagatavo un jāiesniedz izpilddokumentācija.

Darbu izpildē jāpielieto kvalitatīvi Eiropas līmenim atbilstoši materiāli, to kvalitātei jāatbilst vismaz 1.šķiras prasībām.

Izpildītājam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem jādod vismaz divu gadu

garantija. Garantijas laika defektus, kas radušies remonta veicēja vainas dēļ, tam jānovērš par

saviem līdzekļiem.

Piedāvājuma kvalitātes uzlabošanai pretendenti var veikt izmaiņas tāmju paraugos (pielikums C2)

Remontējamo stāvu  plānu shēmas skatīt pielikumā A4  Stāvu plāni.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

A4 pielikums

Stāvu plāni

Stāvu plānus skatīties pievienotajos failos

1. stāvs –	Bkorpuss_Stavs1.jpg

2. stāvs -	Bkorpuss_Stavs2.jpg

3. stāvs -	Bkorpuss_Stavs3.jpg

4. stāvs -	Bkorpuss_Stavs4.jpg

7. stāvs -	Bkorpuss_Stavs7.jpg

A5 pielikums

Plānotais būvdarbu izpildes grafiks

| Būvdarbu izpildes grafiks |
| --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | 2012.gads |
|  |  | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Logu nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Jumta siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Fasādes sānu siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Fasādes galu siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pamatu siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iekšdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | laboratorijas telpu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2,3,4 stāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 1, 7 stāvi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | trepju telpu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Siltumapgādes sistēmas maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ŪA un UDz sistēmas maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | elektroinstalācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | drošības sistēmu instalācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Durvju maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | pieņemšanas nodošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbildīgā amatpersona | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Paraksts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z.V. |  |

B pielikums

Tehniskā piedāvājuma formas

B1 pielikums

Darbu organizācijas apraksts

Darbu organizācijas apraksts

Aprakstu noformē brīvā formā, tajā jāuzrāda informācija:

- Darbu organizācijas apraksts

- Pasākumi un līdzekļi darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanai

- Būvdarbu izpildē iesaistītajiem resursiem

- Jāapraksta uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēma un kāda tiks ieviesta Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei

- Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka būvdarbos izmantotie materiāli un iekārtas atbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām un to izmantošana atļauta Latvijas Republikā

-       veicamo darbu uzskaitījumu;

-        darbu uzsākšanas laiku katram no norādītiem darbu veidiem

darbu pabeigšanas laiks katram no norādītiem darbu veidiem

informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem.

Informācijā jānorāda:

- marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c.;

1.lotei – logiem, a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu valodā				    b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai   saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L vai ekvivalents

2 lotei – siltinājuma materiāliem, jumta seguma materiāliem, apliecinājumu, ka  materiāli atbilst ETAG prasībām

3 lotei – durvīm, linolejam, caurulēm, radiatoriem, vadiem, flīzēm, u.c.

Informāciju par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 24 mēnešiem), norādot to mēnešos, tai skaitā apdrošināto garantiju, norādot apdrošināšanas firmu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

[Pretendenta nosaukums]

[Personas, kura paraksta apliecinājumu amats]	[Paraksts]  [vārds, uzvārds]

[Datums]

B2 pielikums

## Apliecinājums par piedāvāto

## būvdarbu garantijas termiņu

Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu

Ar šo [Pretendenta nosaukums] [personu apvienības gadījumā – pilnvarotā persona], tās [amats] [Vārds, uzvārds] personā, apliecina, ka Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/2_ERAF [Lotes nosaukums] izpildīto būvdarbu garantijas termiņš tiek noteikts ______ mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

[Pretendenta nosaukums]

[Personas, kura paraksta apliecinājumu amats]	[Paraksts]  [vārds, uzvārds]

[Datums]

B3 pielikums

Būvdarbu izpildes grafiks

Būvdarbu izpildes grafiks IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/2_ERAF

| Būvdarbu izpildes grafiks |
| --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | 2012.gads |
|  |  | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Logu nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Jumta siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Fasādes sānu siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Fasādes galu siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pamatu siltināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Iekšdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Iekštelpu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2,3,4 stāvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 1, 7 stāvi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | trepju telpu remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Siltumapgādes sistēmas maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ŪA un UDz sistēmas maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | elektroinstalācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | drošības sistēmu instalācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Durvju maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | pieņemšanas nodošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbildīgā amatpersona | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Paraksts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z.V. |  |

B4 pielikums

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu daļu saraksts

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU DAĻU SARAKSTS

IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/2_ERAF

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās Būvdarbu daļas apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Būvdarbu daļas apraksts |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

B5 pielikums

Pretendenta pieredze līdzīgu darbu veikšanā

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. | Projekta nosaukums un projekta saņēmējs | Veikto būvdarbu apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts | Realizēto būvdarbu apjoms LVL bez PVN | Valsts/ pilsēta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms % | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontakt-persona | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas gads / mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

B6 pielikums

Galveno materiālu tabulas forma

Galveno materiālu tabulas forma

IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2012/2_ERAF

| Materiālu nosaukumi | Izcelsmes vieta/ ražotājs | Apjoms | Materiāla atbilstības apliecinājums |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

C pielikums

Finanšu piedāvājuma formas

C1 pielikums

Finanšu piedāvājums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2012.gada ____________

# Iepirkuma procedūras „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” (vienošanās Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)”

# iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2012/2_ERAF

ietvaros

Pretendents _______________________ (nosaukums, reģistrācijas nr. vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona, juridiskā adrese), sniedz sekojošu Finanšu piedāvājumu:

Mūsu piedāvātā cena ir:

| Līguma cena (bez PVN) |  |
| --- | --- |
| pievienotās vērtības nodoklis 22% |  |
| Kopējā līguma summa ar PVN |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā būvdarbu cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu pilnīgai izpildei, tai skaitā riski un iespējamais sadārdzinājums, darbaspēka, transporta izdevumi, kā arī neparedzētie izdevumi.

Pretendents:

_________________________                _________________                        __________________________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		/paraksts, paraksta atšifrējums/

_________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

Sastādīja ____________________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums. datums)

Sertifikāta Nr. _________________

C2 pielikums

Paraugtāmes

Paraugtāmes skatīties pievienotajā failā Tames_paraugs.xls :

Kopsavilkuma tāme,

Koptāme L1 logi,

Koptāme L2 Siltināšana,

Koptāme L3 remonts,

Lokālā tāme Nr.1-L1 Logu maiņa,

Lokālā tāme Nr.1-L2 Jumts,

Lokālā tāme Nr.2-L2 Fasāde,

Lokālā tāme Nr. 1-L3 Telpu remonts,

Lokālā tāme Nr. 2-L3 Elektrība,

Lokālā tāme Nr. 3-L3 Santehnika,

Lokālā tāme Nr. 4-L3 Telefon un datortīkls, „testbed”,

Lokālā tāme Nr.5-L3 Signalizācija

D pielikums

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Personas kods/Juridiskas personas rekvizīti

Deklarētā dzīvesvieta/ Juridiskā adrese___________ __________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese ________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/

Apliecinājums

Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) ar šī pieteikuma iesniegšanu:

# 1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” (vienošanās Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” ietvaros.

2. Apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas tehniskajā  specifikācijā izvirzītās prasības.

3. Apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju – līdz attiecīgo piegāžu līgumu noslēgšanai par attiecīgo loti.

4. Apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi:

4.1. pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta  atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

4.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

4.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus

5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

6. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt būvdarbus atbilstoši iesniegtajai tāmei par cenu Ls ____________ (summa vārdiem) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Piedāvātais darbu izpildes termiņš ir _________ kalendārās dienas, piedāvātais garantijas termiņš būvdarbiem ir __________ mēneši, t.sk. apdrošinātais garantijas termiņš ir ___________ mēneši.

7. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

D1 pielikums

Personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos

noteiktajām prasībām, apliecinājuma forma

AIZPILDA PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,

LAI APLIECINĀTU, KA TĀ KVALIFIKĀCIJA ATBILST IEPIRKUMA

PROCEDŪRAS DOKUMENTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo < Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi:

3.1. ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.2. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta  atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.3. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

3.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta  saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

3.5. Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> datums

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

E pielikums

Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma

Apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Ar šo ..................................................................................................................................

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

apliecina, ka .................................................................................................................................

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

(kā ģenerāluzņēmēja) darbu izpildē Valsts zinātniskajam institūtam – atvasināta publiska personai „Elektronikas un datorzinātņu institūts”___________ veicamo darbu apjoms sastāda .............. % (............ procenti) no kopējā darbu apjoma.

................................................. darbu izpildei ir paredzējusi piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus,

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

................................................., kopējais darbu apjoms, kas tiks nodots apakšuzņēmējiem sastāda

(apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr.)

.................................% (..................................%) no kopējā darbu apjoma. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu veidi ir šādi:

- ........................................

- ........................................

- ........................................

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

F pielikums

Veikto būvdarbu saraksta forma

Veikto būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekts, kurā veikti būvdarbi (nosaukums un īss raksturojums, norādot ēkas m² un veiktos darbus) | Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

G pielikums

Būvdarbu vadītāja profesionālo

spēju un pieredzes forma

Būvdarbu vadītāja profesionālās spējas un pieredze

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs un izdevējiestāde | Profesionālā pieredze atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, norādot objektu |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> |

Pretendents:

_________________________                ___________                  ___________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                               /paraksts/

_________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

H pielikums

Līguma projekts

Līguma projekts

Līguma Nr. __________

# Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11.IPIA/VIAA/006)” ietvaros

EDI 2012/2_ERAF

Rīgā                                                                                               201_. gada ___.______

Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tā direktora Modra Greitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas (amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz paziņojumu par plānoto līgumu EDI 2012/2_ERAF iesniegto Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

# 1. Līguma priekšmets

# 1.1. Pasūtītājs uzdod un  Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), būvnormatīviem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem veikt būvniecības darbus (turpmāk – Būvdarbi) objektā Dzērbenes ielā 14 (turpmāk – Objekts) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” (Turpmāk – Projekts) ietvaros.

1.2. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas izpildīt šādas saistības:

1.1.1. Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēt vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, uzsākt pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas;

1.1.2. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētājā kārtībā veikt Objektā Būvdarbus;

1.1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

1.3. Izpildītāja Objektā izpildāmo Būvdarbu uzskaitījums atspoguļots Izmaksu kopsavilkumā (Būvdarbu tāmē) (2.pielikums). Izmaksu kopsavilkumā minētā kopējā summa nevar tikt palielināta par darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, arī tad, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies ar materiālu daudzuma, to cenu un darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai.

- Līguma izpildes kārtība, Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus līdz 201__.gada ______.___________.

  - Būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafiku (3.pielikums), ņemot vērā šī Līguma 2.1.apakšpunktā minēto.

  - Puses vienojas, ka par šī Līguma pielikumiem, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas, tiks uzskatīti šādi dokumenti, kas būs saistoši Pusēm:

    - Tehniskā specifikācija (1.pielikums);

    - Izmaksu kopsavilkums (Būvdarbu tāme) (2.pielikums);

    - Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iepirkuma procedūrai ietvertais Būvdarbu izpildes grafiks (3.pielikums), ņemot vērā šī līguma 2.1.apakšpunktā minēto;

    - Izpildītāja finanšu piedāvājums konkursam (4.pielikums).

  - Būvdarbu izpildes termiņš var tikt attiecīgi pagarināts, pamatojoties uz Izpildītāja ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no sekojošiem apstākļiem un ja šo apstākļu rezultātā ir nepieciešams pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu:

    - Pasūtītājs veic tādas izmaiņas Tehniskajā specifikācijā, kuras aizkavē Būvdarbu izpildes termiņu;

    - tiek izdoti valdības, pašvaldības vai citu valsts vai pašvaldības institūciju un amatpersonu pieņemti lēmumi, rīkojumi vai norādījumi, saskaņā ar kuriem Būvdarbi Objektā ir jāaptur, un ja šajā Būvdarbu pārtraukšanā nav vainojams Izpildītājs vai tā piesaistītās trešās personas;

    - ja Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbus un ja Būvdarbu pārtraukšanas termiņš ir pārsniedzis 10 (desmit) kalendārās dienas, un ja šajā Būvdarbu pārtraukšanā nav vainojams Izpildītājs vai tā piesaistītās trešās personas;

    - Darbu kavējums radies nepārvaramas varas dēļ.

2.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sapulcēs, kuras sasauc Puses pēc vajadzības. Sapulcē obligāti piedalās būvuzraugs un Izpildītāja pilnvarotā persona.

2.6. Izpildītājs apņemas uzsākt Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no priekšapmaksas līdz 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma summas saņemšanas un Objekta pieņemšanas brīža un nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, Pasūtītāja norādījumus, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Izpildītājs apņemas Būvdarbos izmantot tikai sertificētus pamatmateriālus un izstrādājumus, kā arī apdares materiālus un to krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas. Nododot Būvdarbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod arī visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Būvdarbiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

  - Izpildītājs apņemas, uzsākot Būvdarbus Pasūtītāja telpās, norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (turpmāk – Darbu vadītājs), par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. Darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskajām specifikācijām un Līguma nosacījumiem, organizē Izpildītāja darbu un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju;

  - Izpildītājs apņemas Būvdarbu vietā nodrošināt tīrību un kārtību, izmantojot savu personālu;

  - Izpildītājs apņemas Būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos; nodrošināt to savākšanu Būvdarbu procesā; būvgružus un atkritumus glabāt un izvest tikai speciālā Izpildītāja konteinerā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; minēto konteineru novietot Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja teritorijā un izvest to pēc nepieciešamības darba dienās;

  - Izpildītājs apņemas 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta Pušu parakstīšanas, atbrīvot attiecīgās Pasūtītāja telpas un teritoriju;

  - Izpildītājs apņemas atbildēt par visiem bojājumiem, kas Būvdarbu izpildes laikā radīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

  - Izpildītājs apņemas līdz Būvdarbu uzsākšanai veikt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā  Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un apdrošināšanas polises kopiju iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā;

  - Izpildītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja pilnvarotās personas iekļūšana vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie Būvdarbi.

  - Līguma izpildes laikā, veicinot operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

    - būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

    - Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un/vai izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;

    - pasūtītāja pilnvarotā pārstāvju darbu;

    - Objekta nodošanu Izpildītājam. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu 3 (triju) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildinātājam vietu institūta teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā novietot darbinieku vagoniņus, pārvietojamās tualetes, būvmateriālu konteinerus. Pasūtītājs nodrošina elektrības pieslēgumu vagoniņiem ar Izpildinātāja verificētu uzskaites mezglu. Par patērēto elektroenerģiju Izpildinātājs maksā vienu reizi mēnesī pēc faktiski patērētā, atbilstoši verificēta Izpildinātāja uzskaites mezgla rādījumiem. Elektroenerģijas cena- atbilstoši cenai kādu Pasūtītājs maksā par elektroenerģijas piegādi.

  - Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.

  - Pasūtītājs līdz Būvdarbu uzsākšanai Objektā rakstiski informē Izpildītāju par Objektā nozīmēto būvuzraugu.

  - Pasūtītājs atbild uz visiem Izpildītājam nepieciešamajiem rakstiskiem jautājumiem un sniedz cita veida informāciju, kas nepieciešama Izpildītāja šī Līguma saistību izpildei 3 (triju) darba dienu laikā no jautājumu saņemšanas brīža.

  - Pasūtītājam ir tiesības bez kompensācijas Izpildītājam jebkurā Būvdarbu izpildes laikā samazināt tāda veicamā Būvdarba apjomu, kas saistīts ar Tehniskajā specifikācijā kļūdaini norādītajiem darbu apjomiem, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju, iesniedzot Izpildītājam attiecīgu ar būvuzraugu saskaņotu paziņojumu, kurš kļūst par šī Līguma pielikumu un neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas veic attiecīgas izmaiņas Būvdarbu kalendārajā grafikā un Būvdarbu veikšanas Tehniskajā specifikācijā, un šajā pašā termiņā iesniedz Pasūtītājam precizēto Būvdarbu izpildes grafiku un precizēto Būvdarbu veikšanas Tehnisko specifikāciju.

  - Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto Būvdarbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas nodrošināt Būvdarbu kvalitāti ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā (turpmāk – Garantijas laiks) no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienās.

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darbadienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Būvdarbus, parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai arī minētajā aktā norāda tā neparakstīšanas iemeslu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo darbu un materiālus Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā. Par konstatēto pieņemšanas laikā Puses sastāda defektu aktu, kurā norāda defekta raksturu un defekta novēršanas laiku. Izpildītājs defektu novērš uz sava rēķina pēc defekta akta parakstīšanas.

  - Defektu aktu paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji,  un defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu.

2.26. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

- Pušu pārstāvji

3.1. Izpildītājs rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas informē Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī paziņo Pasūtītājam projekta vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

3.2. Pasūtītājs rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Pasūtītāja pilnvaroto personu no Pasūtītāja puses, norādot tās vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai. Minētais Pasūtītāja pārstāvis ir pilnvarots uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja izpildu dokumentāciju un sekot pielietojamo materiālu atbilstībai tehniskajām specifikācijām un darba izpildei.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

# 4.1. Līguma summa bez PVN ir LVL _______ (____________________), PVN 22% ir LVL ___________ (___________________), kas kopsummā sastāda LVL _______ (____________________).

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, būvvaldes atļaujas vienkāršotai renovācijai un rēķina saņemšanas pārskaita Izpildītājam priekšapmaksu ___% apmērā ______LVL, PVN 22% ________ LVL, kas kopā sastāda _________ LVL.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 23.04.2012.)

  - Noslēdzošo Būvdarbu apmaksu Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kopējā darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas Pasūtītājam.

  - Visos apmaksas dokumentos norāda Projekta vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006).

- Pušu atbildība

5.1. Par Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pārsniegšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot galīgo norēķinu.

  - Par Līguma 4.2. un 4.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas.

  - Ja pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Būvdarbu nepietiekamas kvalitātes izpildes rezultātā radušos bojājumus vai apslēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot paveiktos Būvdarbus, vai, ja Pasūtītājam rodas cita veida iebildumi par paveiktajiem Būvdarbiem Garantijas laikā, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Izpildītājam, ja bojājuma vai defekta rašanās cēlonis nav ēkas ekspluatācijas noteikumu neievērošana.

  - Ja Pasūtītājs Garantijas laikā iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju defektu novēršanas apjomu un termiņu, kurā Izpildītājs novērš atklātos defektus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.

  - Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

  - Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus, t.sk. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta).

- Līguma grozīšana un pārtraukšana

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līguma summas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma parakstīšanas. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, ja Izpildītājs:

    - pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas atkārtoti nav novērsis atklātos Būvdarbu izpildes defektus;

    - Neveic darbus 2.1.punktā noteiktajā termiņā, kavējoties ilgāk par 2 (divām) kalendārajām nedēļām.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar 7.2.apakšpunktu, Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam iepriekš saņemtā priekšapmaksa.

  - Izbeidzot Līguma 7.2. punktā noteiktajā gadījumā, par pienācīgi veiktajiem Būvdarbu Puses uzraksta aktu.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās saskaņā ar 7.4.apakšpunktā minētajā aktā norādītajām summām 10 (desmit) darbadienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas, ievērojot 7.2.un 7.3.apakšpunkta noteikumus.

- Citi noteikumi

8.1. Strīdus un domstarpības,  kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā interpretāciju, Puses risina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība. Neatkarīgā eksperta izdevumus sedz Puse, kurai pēc eksperta slēdziena nebija taisnība. Neatkarīgā eksperta slēdziens nav galīgs. Ja Puses nevar panākt vienošanos arī pēc neatkarīgā eksperta slēdziena saņemšanas, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Līguma 8.2.apakšpunktu.

8.2. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu.

8.3. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā esamību.

8.4. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti

8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām ar 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”. uz ___(_____) lapām, 2.pielikumu „Būvdarbu tāme” uz ___(_____) lapām, 3.pielikumu „Būvdarbu izpildes grafiks” uz ___(_____) lapām un 4.pielikumu „Finanšu piedāvājums” uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Projektam Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11.IPIA/VIAA/006. Elektronikas un datorzinātņu institūts Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.90002135242 PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 Banka: Valsts kase Konts: Kods: |  |
| Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors _______________________________________ /M.Greitāns/ z.v. | ___________________________________ [paraksts, paraksta atšifrējums] z.v. |

- pielikums

līgumam Nr._________,

Tehniskā specifikācija

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

- pielikums

līgumam Nr._________,

Būvdarbu tāme

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

- pielikums

līgumam Nr._________,

Būvdarbu izpildes grafiks

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

- pielikums

līgumam Nr._________,

Finanšu piedāvājums

| Līguma cena (bez PVN) |  |
| --- | --- |
| pievienotās vērtības nodoklis 22% |  |
| Kopējā līguma summa ar PVN |  |

| Pasūtītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Direktors _______________________________ /M.Greitāns/ | Izpildītājs: ___________________________________ /paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- |

I.Ķīse 67558206

inguna.kise@edi.lv

# Footnotes

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)